## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
06_组合逻辑电路(2)
（数电P161-179）

## Slide 2: 重点回顾
什么是组合逻辑
  无记忆、无反馈
组合逻辑电路分析过程
  逻辑图->逻辑函数式（化简）->真值表->逻辑功能
组合逻辑电路设计过程
  分析逻辑问题->真值表/卡诺图->逻辑函数式（化简）->逻辑图
  逻辑门等效：线两端非非、变量+门一起非

## Slide 3: 内容提纲
常用组合逻辑电路
  编码器
  译码器
Notes: 逻辑问题是层出不穷的，为解决这些逻辑问题而设计的逻辑电路也是无穷尽的。然而其中有些逻辑电路会经常、大量地出现在各种数字系统中，为了使用方便，这些逻辑电路被制作成了标准化的中规模集成电路（MSI）产品。本节将讨论数字系统中经常使用到的几种组合部件，即：编码器、译码器、数据分配器、数据选择器、数值比较器、算术运算电路和奇偶校验器，分析它们的逻辑功能和使用方法。

## Slide 4: 编码器
编码器：将输入信号的状态，转换成二进制代码输出
编码器分类：普通编码器和优先编码器
常见编码器：8线-3线编码器74x148，10线-4线(BCD)编码器74x147等
m线–n线
编码器
( m > n )
Yn-1
Y0
…
编
码
器
…
I0
Im-1
Notes: 编码器是一个可以将不同的输入状态转化成二进制代码输出的器件。
代码：用来表示不同事物的二进制数码。
  编码：以一定的规则，编制代码的过程。
  译码：将代码还原成所表示事物的过程。
  码制：编制代码所要遵循的规则
二进制代码的位数n，与待编码事物的个数N之间应满足：2n≥N。
编码：赋予二进制代码特定含义的过程称为编码。
具有编码功能的逻辑电路称为编码器。例如，BCD编码器：将10个编码输入信号分别编成10个4位码输出。 8线-3线编码器：将8个输入的信号分别编成 8个3位二进制数码输出。
编码是信息从一种形式或格式转换为另一种形式的过程。译码是编码的逆过程。
A decoder is a device w1ic1 does t1e reverse of an encoder, undoing t1e encoding so t1at t1e origina0 information can be retrieved.

## Slide 5: 普通编码器
任何时刻只允许有一个输入信号处于有效状态
设计4线-2线普通编码器（设输入采取低电平为有效状态）
S3
S2
S1
S0
Vcc
4线-2线
普通
编码器
I3
I2
I1
I0
Y1
Y0
Y1 Y0
I0 0 0
I1 0 1
I2 1 0
I3 1 1
输入
有效
编 码 表
Notes: 输出正码
也可对其他输入信号（非按键输入）进行编码。

## Slide 6: 4线-2线普通编码器
其 他 x x
1 1 1 0 0 0
1 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 1
I3 I2 I1 I0 Y1 Y0
真值表
= I2 + I3
= I1 + I3
x
I3I2
I1I0
00
01
11
10
00
01
11
10
x
x
x
x
1
x
x
x
0
x
0
x
1
x
x
Y1
x
00
01
11
10
00
01
11
10
x
x
x
1
x
x
x
1
x
0
x
0
x
x
x
I3I2
I1I0
Y0
= I2 I3
= I1 I3
Y1
Y0

## Slide 7: 4线-2线普通编码器(续1)
编码器的限制
  不能区分输入I0有效与无输入有效
  不能处理多输入同时有效
0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1
0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1
1 0 0 1 1 1
0 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0
I3 I2 I1 I0 Y1 Y0
Y0
Y1
I3
I2
I1
= I2 I3
= I1 I3

## Slide 8: 优先编码器
允许两个以上输入信号同时有效，并对其中优先级最高的一个进行编码
设计4线-2线优先编码器 (输入和输出信号均为低电平有效)
1 1 1 1 1 x x 0 x x x 0 0 0
1 0 x x 0 0 1
1 1 0 x 0 1 0
1 1 1 0 0 1 1
YEX Y1 Y0
I3 I2 I1 I0
真值表
4线-2线
优先
编码器
I3
I2
I1
I0
Y1
Y0
YEX
优先级
高
低
Notes: 当某一时刻有多个请求服务信号时，能识别请求信号优先级别，并只对其中优先级别最高者进行编码的逻辑部件称为优先编码器。
当同时输入几个有效编码信号时，优先编码器能按预先设定的优先级别，只对其中优先权最高的一个进行编码。

## Slide 9: 4线-2线优先编码器
0
00
01
11
10
00
01
11
10
0
0
0
0
0
0
1
1
x
1
0
0
0
0
0
I3I2
I1I0
Y1
1
00
01
11
10
00
01
11
10
0
0
0
0
0
0
0
0
x
1
1
1
1
0
0
I3I2
I1I0
Y0
1
0
I3I2
I1I0
00
01
11
10
00
01
11
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
YEX
Y1 = I3 I2
Y0 = I3 I2 + I3 I1
YEX = I0 I1 I2 I3

## Slide 10: 4线-2线优先编码器(续)
Y1
Y0
I0
I2
I1
I3
YEX
逻辑式：
逻辑图：
Y1 = I3 I2
Y0 = I3 I2 + I3 I1
YEX = I0 I1 I2 I3

## Slide 11: 8线-3线优先编码器74x148
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
对8个输入信号按优先级编码，输出3位代码
通过多片级联，对多于8个输入信号进行编码
I7~I0：待编码输入信号，低电平有效，优先级递减，即 I7优先级最高，I0最低
Y2~Y0：二进制负有效输出，Y2为最高位
Yex：扩展输出
S： 使能输入
YS： 使能输出
低电平
有效
74x148
S
I0
YS
Yex
Y2
Y1
Y0
逻辑符号
S
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
YS
Y2
Y1
Y0
Yex
Notes: /S也称为选通输入端。

## Slide 12: 74x148真值表
S | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | Y2 | Y1 | Y0 | Yex | Ys
1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Notes: 选通输入S’无效：不管I‘0～7如何，输出均无效；
选通输入S’有效：无I’0～7有效Y’0～2和Yex’无效，选通输出Ys‘有效；I’0～7存在有效Y’0～2和Yex’有效，选通输出Ys‘无效。

## Slide 13: 74x148逻辑图
若S无效，则所有输出均无效
若S有效且I0 ~ I7均无效，则仅YS有效
若S有效且I0 ~ I7中存在有效，则YS无效，Yex和Y2 ~ Y0有效
Y1
Y0
I0
I2
I1
I3
Yex
Y2
Ys
I4
I5
I6
I7
S

## Slide 14: 74x148扩展应用
16线-4线优先编码器
16个输入信号I15 ~ I0，低电平有效，I15优先级最高
输出4位二进制正码A3 ~ A0，A3为最高位
74x148
(1)
S
YS
Y2
Y1
Y0
Yex
I7
I0
…
…
74x148
(2)
S
YS
I7
I0
…
…
I15
I8
A3
I0
A2
A1
A0
I7
~
~
Y2
Y1
Y0
Yex
Notes: 首先看片1，S=0，
a) 如果/I15到/I8中有有效信号（低电平），则：
Yex(chip1)=0, Ys(chip1)=1,[Y2,Y1,Y0](chip1)=/(index(I(15-8))-8)
由于Ys(chip1)=1,相当于chip2的S无效，所以[Y2,Y1,Y0](chip2)=[111]
因此A3=/Yex(chip1)=1
[A2,A1,A0]=[/(Y2(chip1)*Y2(chip2)), /(Y1(chip1)*Y1(chip2)), /(Y1(chip1)*Y1(chip2))] =[/Y2(chip1), /Y1(chip1), /Y1(chip1)]
=index(I(15-8))-8 (范围在0-7之间)
而[A3,A2,A1,A0]在A3为1时，相当于给[A2,A1,A0]+8,故：
如/I15到/I8中有有效信号（低电平）[A3,A2,A1,A0] =index(I(15-8))（范围在15-8之间）
b) 如果/I15到/I8中没有有效信号（低电平），且/I7到/I0中有有效信号则：
Yex(chip1)=1, Ys(chip1)=0, [Y2,Y1,Y0](chip1)=[111]
因此A3=/Yex(chip1)=0,
[A2,A1,A0]=[/(Y2(chip1)*Y2(chip2)), /(Y1(chip1)*Y1(chip2)), /(Y1(chip1)*Y1(chip2))] =[/Y2(chip2), /Y1(chip2), /Y1(chip2)]=index(I(7-0)) (范围在7-0之间)
c) 如果/I15到/I8中没有有效信号（低电平），且/I7到/I0中没有有效信号则：
Yex(chip1)=1, Ys(chip1)=0, [Y2,Y1,Y0](chip1)=[111]
Yex(chip2)=1, Ys(chip2)=0, [Y2,Y1,Y0](chip2)=[111]
A3=0, [A2,A1,A0]=[000]，即与/I0有效相当
如果将I0～I15次序相反，结果如何？

## Slide 15: 译码器
译码是编码的逆过程，将输入的二进制代码转换成高、低电平组合状态输出
常见译码器
  二进制译码器74x138、74x139
  二-十进制译码器74x42
  显示译码器74x47等
m线–n线
译码器
( n > m )
Yn-1
Y0
…
译
码
器
…
A0
Am-1

## Slide 16: 2线–4线译码器
设输出高电平有效
最
小
项
译
码
A1 | A0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
若输出低电平有效？
A 0
A 1
Y0
Y1
Y2
Y3

## Slide 17: 双2线–4线译码器74x139
简称2-4译码器
  E：使能输入，低电平有效
  Y0~Y3：译码输出，低电平有效
Y2
Y0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
x
x
1
Y3
Y1
A0
E
A1
逻辑符号
真值表

## Slide 18: 3线–8线译码器74x138
简称3-8译码器
A2~A0：待译码输入信号
  A2为最高位，A0为最低位
Y0 ~ Y7：译码输出信号
  低电平有效
  最多只有一个有效
E3, E2, E1：使能输入信号
  同时有效时才译码
  E3高电平有效
  E1、E2低电平有效
逻辑符号
74x138
Notes: 3 0ine to 8 0ine decoder/demu0tip0exer.

## Slide 19: 74x138真值表
0 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 20: 74x138逻辑图
74x138

## Slide 21: 译码器应用
利用74x138设计
4线-16线译码器
…
4-16
译码器
Y0
Y1
Y15
A3
A0
…
74x138
74x138
Y0
Y1
Y7
……
Y8
Y9
Y15
……
A3
A2
A1
A0
0
0
1
0
Notes: A3为高，组合为101和100，选中下面一片；A3为低，组合为100和000，选中上面一片

## Slide 22: 译码器实现组合逻辑函数
用74x138可以实现任意三变量的逻辑函数
A
B
C
Vcc
74x138
Y
Notes: 二进制译码器能产生输入信号的全部最小项,而所有组合逻辑函数均可写成最小项之和的形式.
将n位二进制译码输出的最小项组合起来，可获得任何输入变量不大于n的组合函数。
展开Y(A,B,C)=/AB+A/C=/AB(C+/C)+A(B+/B)C=/ABC+/AB/C+AB/C+A/B/C
对应[011],[010],[110],[100]，对应m3,m2,m6,m4

## Slide 23: 二-十进制译码器74x42
将8421BCD码译成10个状态输出
Notes: 对于BCD代码以外的伪码（1010～1111这6个代码）Y0 ～Y9 均为高电平。

## Slide 24: 显示译码器
七段数码管：由七个发光二极管组成的显示器件
七段显示译码器
  将BCD代码翻译成数码管所需的驱动信号
  常见有74x48，74x248，74x4511等
共阳极，低电平驱动
Vcc
a
b
c
d
e
f
g
c
a
b
d
f
g
e
共阴极，高电平驱动
a
b
c
d
e
f
g
Notes: 在数字系统中，常常需要将某些数字或运算的结果显示出来。
数字显示电路通常由译码器、驱动器和显示器三部分组成。
目前常用的显示器有半导体数码管和液晶显示器两种。

## Slide 25: 七段显示译码器真值表
c
a
b
d
f
g
e
数字 | A3 | A2 | A1 | A0 | a | b | c | d | e | f | g | 字形
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 

## Slide 26
LT
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
9
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
8
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
7
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
6
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
5
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
4
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
3
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
2
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
g
f
e
d
c
b
a
字形
输 出
输 入
十进制或功能
D3
D2
D1
D0
BL
LE
74x4511功能表

## Slide 27
*
*
×
×
×
×
1
1
1
锁 存
熄灭
0
0
0
0
0
0
0
×
×
×
×
1
0
×
灭 灯
1
1
1
1
1
1
1
×
×
×
×
0
×
×
灯 测 试
熄灭
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
15
熄灭
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
14
熄灭
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
13
熄灭
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
12
熄灭
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
11
熄灭
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
10
LT
g
f
e
d
c
b
a
字形
输 出
输 入
十进制
或功能
BL
LE
D3
D2
D1
D0
74x4511功能表(续)

## Slide 28
显示译码器与7段数码管的连接方式
74x4511应用(1)
请在讲完模电二极管之后思考这些电阻的作用

## Slide 29
位选择信号A1、A0控制 依次产生低电平 ，使4个显示器轮流显示。利用人的视觉暂留时间，可以看到稳定的数字。
74x4511应用(2)

## Slide 30: 作业
电子技术基础-数字部分
P222-223：
  4.4.3，4.4.6，4.4.8，4.4.9

## Slide 31: The End

## Slide 32: 编码器与硬件中断
中断是指计算机运行过程中，出现某些意外情况需主机干预时，机器能自动停止正在运行的程序并转入处理新情况的程序，处理完毕后又返回原被暂停的程序继续运行。

## Slide 33: 彩蛋：怎样读一份Datasheet
以TI SN74147/148为例