## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
11_锁存器和触发器 (1)
（数电P231-P245）

## Slide 2: 内容提纲
时序逻辑电路特点
锁存器
  基本SR锁存器
  门控SR锁存器
  D锁存器
Notes: 2
教学基本要求
1、掌握锁存器、触发器的电路结构和工作原理
2、熟练掌握SR触发器、JK触发器、D触发器及T 触发器的逻辑功能
3、正确理解锁存器、触发器的动态特性

## Slide 3: 时序逻辑电路
任意时刻电路的输出不仅与该时刻的输入有关，还与之前的输入有关
时序电路结构特点：含有记忆电路和反馈路径
记忆单元电路：锁存器和触发器
记忆电路
组合
电路
输入
输出
时钟
Notes: 其特点为：
① 逻辑电路通常包括组合电路和记忆电路两部分，记忆电路是必不可少的；
② 电路的输出不仅决定于当时的输入，而且与过去的输入有关，有记忆能力。

## Slide 4: 时钟信号
周期性的脉冲信号，也称时钟脉冲(CP)，简称时钟，用于控制记忆单元状态更新的时机
  参数：周期T，频率 f ，脉冲宽度tW ，占空比q
  有效时机：高电平、低电平、上升沿或下降沿
CP
上升沿
下升沿
T
tW
低电平
高电平

## Slide 5: 锁存器和触发器
具有记忆功能的逻辑单元电路，是构成时序电路的基石，又称为记忆单元、存储单元或状态单元
两者共同点：记忆功能
  具有两个能自行保持的稳定状态，可用来存储一位二值信息
  在输入信号作用下可更新状态
两者不同点：更新时机
  锁存器对时钟的电平敏感，在有效电平期间更新状态
  触发器对时钟的边沿敏感，在有效边沿瞬间更新状态
D
E
Q
Q
D
C
Q
Q
D锁存器
D触发器
Notes: 锁存器和触发器都是具有存储功能的逻辑电路，是构成时序电路的基本逻辑单元。每个锁存器或触发器都能存储1位二值信息。
锁存器是对脉冲电平敏感的电路，它们在一定电平作用下改变状态。
触发器是对时钟脉冲边沿敏感的电路，它们在时钟脉冲的上升沿或下降沿作用下改变状态。
触发器按逻辑功能分类有D触发器、JK触发器、T（T‘）触发器和SR触发器。它们的功能可用特性表、特性方程和状态图来描述。触发器的电路结构与逻辑功能没有必然联系。

## Slide 6: 基本SR锁存器(Latch)
电路结构
  利用反馈实现记忆
  利用R、S更新状态
逻辑符号
0
1
0
1
0
1
Q
Q
S
R
Q
Q
S
R
Q
Q
R
S
Q
Q
S
R
Q
Q
Q
Q
R
S
S
R
Q
Q

## Slide 7: 基本SR锁存器工作原理
现态：R、S作用前Q端的状态，记为Qn
次态：R、S作用后Q端的状态，记为Qn+1
R
S
Q
Q
0
0
0
0
1
1
Qn =0，
Qn+1 =0
当R=0，S=0时,
Qn+1 = Qn (状态不变)
S
R
Q
Q
R
S
Q
Q
0
1
1
0
0
0
Qn =1，
Qn+1 =1

## Slide 8: 基本SR锁存器工作原理 (续1)
当R=1，S=0时
R
S
Q
Q
当R=0，S=1时
0
1
x
1
0
x
Qn+1 =0（清0）
Qn+1 =1（置1）
R
S
Q
Q
1
0
x
0
1
x
当R、S都恢复到0后，锁存器新的状态保持不变
S
R
Q
Q

## Slide 9: 基本SR锁存器工作原理 (续2)
R
S
Q
Q
当R=1，S=1时，Qn+1 = Qn+1 = 0
1
0
x
1
0
x
当R 、S同时回到0后，锁存器最终状态不能确定
在实际应用中，应避免R和S同时为1，即要求满足约束条件：SR = 0
R
S
Q
Q
0
?
0
?
0
0
S
R
Q
Q

## Slide 10: 基本SR锁存器特性
S
R
Q
Q
R
S
Q
Q
S | R | Qn+1 | 说明
0 | 0 | 1* | 禁止
0 | 1 | 1 | 置1
1 | 0 | 0 | 清0
1 | 1 | Qn | 保持
S | R | Qn+1 | 说明
0 | 0 | Qn | 保持
0 | 1 | 0 | 清0
1 | 0 | 1 | 置1
1 | 1 | 0* | 禁止
特性表
特性表
S
R
Q
Q
S
R
Q
Q
Notes: 下面一组图中，中图没有标/S,/R，但是由于外面加了圈表示求反，因此还是低电平有效

## Slide 11: 基本SR锁存器特性(续)
  存在约束条件，要求R和S不能同时有效
  对于或非门实现的SR锁存器，高电平有效，SR = 0
  对于与非门实现的SR锁存器，低电平有效的，R+S = 1
锁存器状态更新不受时间控制
  激励输入可以随时更新状态
S
R
Q
Q
S
R
Q
Q
两个激励输入端
  R：Reset，复位/置0/清0，有效时，Q=0，Q=1
  S：Set，置位/置1，有效时，Q=1，Q=0

## Slide 12: 示例─基本SR锁存器波形图
Q
Q
R
S
已知激励输入，作出输出波形
S
R
Q
Q
置1
保持
不定
清0
置1

## Slide 13: 示例─基本SR锁存器应用
开关去抖动电路
  运用基本SR锁存器，消除因机械开关触点抖动所引起的干扰脉冲的输出
VCC
VCC
Rc
Rc
Q
R
S
S
R
Q

## Slide 14: 门控SR锁存器
增加门控(Gated)信号，使得激励输入信号更新锁存器状态的时机可以受控
G2
R
S
E
Q
Q
当E=0时: 锁存器状态保持不变，不受R、S影响
当E=1时: 与基本SR锁存器功能相同
G1
G3
G4
逻辑符号
S
E
R
Q
Q

## Slide 15: 门控SR锁存器特性
特性表
激励输入约束条件(SR = 0)仍然存在
S
E
R
Q
Q
E | S | R | Qn+1 | 说明
0 | x | x | Qn | 保持
1 | 0 | 0 | Qn | 保持
1 | 0 | 1 | 0 | 清0
1 | 1 | 0 | 1 | 置1
1 | 1 | 1 | x | 禁止
锁存器状态可以随激励输入变化发生多次翻转
  在E有效(高电平)期间，R和S的变化将引起输出状态的变化

## Slide 16: 示例─门控SR锁存器波形图
已知激励和控制输入，作出相应的输出波形(设初态为0)
E
S
R
Q
S
E
R
Q
Q

## Slide 17: D锁存器
D
E
Q
Q
特性表
E | D | Qn+1 | 说明
0 | x | Qn | 保持
1 | x | D | 跟随
逻辑符号
D
E
Q
Q
在E有效(电平有效)期间，D的变化将引起锁存器状态多次翻转
/S
/R

## Slide 18: 示例─D锁存器波形图
已知激励和控制输入，作出相应输出波形 (设初态为0)
D
E
Q
保持 跟随 保持 跟随 保持
D
E
Q
Q

## Slide 19: D锁存器的传输门实现
当S1合上，S2断开时，Q=D，跟随
当S2合上，S1断开时，Q保持
传输门相当于受控的双向开关
  当C=1， =0：Y与X连通
  当C=0， =1：Y与X断开
Q
D
S1
S2
C
TG
C
X
Y
C
C
X
Y
D
E
Q
Q
Notes: 最下方图，对C进行两次求反的目的是，保证不依靠E的驱动能力满足所有片内C,/C电流要求。因为E为外部输入信号，可能带多个芯片而带不动

## Slide 20: 作业
电子技术基础-数字部分
P266-267：
  5.2.1，5.2.3-6

## Slide 21: The End

## Slide 22: 彩蛋时间：延迟
1光年=9.5*1015m
1ns = ?m
1μs = ?m
1ms = ?m
Grace Hopper: Understanding the profligate ways of programmers, she suggests that every programmer wear a necklace of a microseconds worth of wire so they know what they are wasting when they throw away microseconds.