## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
14_时序逻辑电路(2)
（数电P289-P302）

## Slide 2: 内容提纲
同步时序电路的设计
示例1 — 序列检测器
示例2 — 可逆六进制计数器
Notes: 2

## Slide 3: 同步时序电路的设计
给定逻辑功能的要求，求相应的逻辑电路
设计的一般步骤
  建立原始状态图和原始状态表
  状态化简
  状态编码
  求状态方程和输出方程
  检查自启动
  选择触发器类型，求激励方程
  画出逻辑图
Notes:   建立原始状态图和原始状态表
  状态化简
  状态编码
  选定触发器类型，求出激励方程和输出方程
  检查自启动
  画出逻辑图

## Slide 4: 示例1—序列检测器
检测“111”序列，当连续输入三个“1”时，输出为“1”，否则输出为“0”
输入: 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 ……
输出: 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ……
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
S0 S0 S1 S2 S3 S0 S1 S2 S0 S1 S2 S3 S3 S0 S0
Z
X
CP
Notes: 请注意，此处有坑，具体情况请参见随堂小测结果

## Slide 5
S0: 输入“0”
S1: 输入“1”
(1) 建立原始状态图和原始状态表
设输入、输出变量分别为X和Z，定义电路状态
S2: 连续输入“11”
S3: 连续输入“111”
X/Z
S0
S1
S2
S3
1/0
1/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
S0 S0/0 S1/0
S1 S0/0 S2/0
S2 S0/0 S3/1
S3 S0/0 S3/1
X=0 X=1
Sn+1/Z
Sn
原始状态表
原始状态图
S
按Mealy型时序电路分析

## Slide 6
(2) 状态化简
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/1
S0
S1
S2
化简后状态图
化简后状态表
S0 S0/0 S1/0
S1 S0/0 S2/0
S2 S0/0 S2/1
X=0 X=1
Sn+1/Z
Sn
X/Z
S

## Slide 7
(3) 状态编码
采用顺序码，设S0=00， S1=01， S2=10
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/1
X/Z
00
01
10
状态图
00 00/0 01/0
01 00/0 10/0
10 00/0 10/1
X=0 X=1
Q1n+1Q0n+1/Z
状态表
Q1Q0
Q1nQ0n
11 xx/x xx/x

## Slide 8
00 0 0
01 0 0
11
10 0 1
0 1
X
Q1Q0
n
n
×
×
Z
00 0 1
01 0 0
11
10 0 0
0 1
X
Q1Q0
n
n
×
×
Q0
n+1
00 0 0
01 0 1
11
10 0 1
0 1
X
Q1Q0
n
n
×
×
Q1
n+1
(4) 求出状态方程和输出方程
状态表
00 00/0 01/0
01 00/0 10/0
10 00/0 10/1
11 xx/x xx/x
X=0 X=1
Q1n+1Q0n+1/Z
Q1nQ0n
Z = XQ1
n
Q1n+1 = X(Q0 + Q1 )
n
n
Q0n+1 = X Q0 Q1
n
n

## Slide 9
(5) 检查自启动
状态表
00 00/0 01/0
01 00/0 10/0
10 00/0 10/1
X=0 X=1
Q1n+1Q0n+1/Z
Q1nQ0n
Q1n+1 = X(Q0 + Q1 )
n
n
Z = XQ1
n
Q0n+1 = X Q0 Q1
n
n
1/0
1/0
0/0
0/0
0/0
00
01
10
1/1
0/0
11
状态图
X/Z
Q1Q0
1/1
具有自启动能力
11
00/0 10/1
Notes: 但刚刚启动时，如果上来就来1，可能不靠谱（如果启动到11状态并来1，则跳转10状态，并立刻输出1，直到第一个0来之后或者连续三个1之后，转入正常）

## Slide 10
(6) 选择触发器，求激励方程和输出方程
(7) 画出逻辑图
D1 = X(Q0 + Q1 )
Z = XQ1
D0 = X Q0 Q1
C1
C1
1D
Q
FF0
CP
1D
Q
FF1
Q
Q
X
Z
Q0
Q1
Q1n+1 = X(Q0 + Q1 )
n
n
Z = XQ1
n
Q0n+1 = X Q0 Q1
n
n
D触发器
Qn+1 = D

## Slide 11: 设计的一般步骤 (1)
建立原始状态图和原始状态表
  确定输入/输出变量、电路状态数
  定义输入/输出逻辑状态以及每个电路状态的含意
  按设计要求画出状态转换图，或列出状态转换表
状态化简
  求出最简状态图(表)，以便用最少的触发器实现电路
  合并等价状态，消去多余状态
  等价状态：在相同的输入下有相同的输出，且转换到相同的次态

## Slide 12: 设计的一般步骤 (2)
状态编码：给每个状态赋予不同的二进制代码
  根据状态数(M)，确定触发器的数目(n)
  n的最小值满足： 2n-1 < M ≤ 2n , 即 n = log2M
常用编码方法
  顺序编码：状态从0至M-1编号，将编号用等值的二进制数码表示
  循环码：相邻代码只有1位不同
  独热(One-hot)码：n=M，任意状态的代码中只有1位为1，其余位都是为0
Notes: 常用编码方法：顺序编码、随机编码、单点编码、面向输出编码等。

## Slide 13: 设计的一般步骤 (3)
求状态方程和输出方程
  将状态代码代入状态表，得到状态变量和输出变量的真值表
  根据真值表，求出简化的状态函数和输出函数
检查自启动
  画出全部状态图
  检查是否存在无效状态之间的循环
    若没有，称电路具有自启动(也称自校正)能力
    否则，重新定义无关项，以便消除无效循环，并求状态方程和输出方程

## Slide 14: 设计的一般步骤 (4)
选择触发器类型，求激励方程
  根据选择触发器的特征方程和待实现的状态方程，求触发器的激励方程
例如，要实现状态方程：
  选用D触发器：特征方程
  选用JK触发器：特征方程
选用T触发器，如何?
Notes: 状态方程可以用不同功能的触发器来实现。
JK触发器的思路：首先左边输出是Q0，因此需要保证右边表达式包含Q0和/Q0两项，因此这样展开。
若选用T触发器，T=Q1* /Q0；
T触发器比较困难，因此实际上一般采用P26的激励表的方式来做。首先根据状态方程列出Q0[n+1] 对 Q0[n]和Q1[n]的真值表，
Q0[n] Q1[n] Q0[n+1]
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
再根据P26左下激励表，当T为1时，Q[n]和Q[n+1]不同，否则相同，则可得到以Q0[n], Q1[n]为输入的T真值表（注意这里在填入T的值时只需要观察 Q0[n]和Q0[n+1]）
Q0[n] Q1[n] Q0[n+1] T
0 0 0 0 （保持）
0 1 1 1 （翻转）
1 0 1 0 （保持）
1 1 1 0 （保持）
也就是只有当Q0[n]=0, Q1[n]=1时，T=1，所以 T = /Q0[n] * Q1[n]

## Slide 15: 示例2—可逆六进制计数器
建立状态图和状态表
  设A=0加法，A=1减法；C为进位或借位
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
A=1
Sn+1/C
状态表
Sn
A=0
S0
S1/0
S5/1
S1
S2/0
S0/0
S2
S3/0
S1/0
S3
S4/0
S2/0
S4
S5/0
S3/0
S5
S0/1
S4/0
A/C
状态图
S0
S1
S2
S5
S4
S3
S

## Slide 16
状态编码
  至少需要 log26 =3位
  顺序码：000~101
  独热码需要6位
  循环码（如左图）
00
01
11
Q1Q0
0
1
10
Q2
S0
S1
x
S5
x
S2
S3
S4
00
01
11
Q1Q0
0
1
10
Q2
S0
S5
S2
S3
S1
x
x
S4
A=1
Q2n+1Q1n+1Q0n+1/C
状态表
Q2nQ1nQ0n
001/0
010/1
A=0
101/0
000/0
000/1
110/0
xxx/x
xxx/x
xxx/x
xxx/x
111/0
001/0
010/0
111/0
110/0
101/0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Notes: 左下角图为右图（格雷码）来编码状态的纯状态列表
中间图没有对应的状态表展开。

## Slide 17
求状态方程和输出方程
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+2
0
0
0
0
x
1
1
x
0
x
1
0
1
x
1
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+1
0
1
0
1
x
1
1
x
0
x
0
0
0
x
1
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+0
1
0
0
0
x
0
1
x
0
x
1
1
1
x
0
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
C
0
1
1
0
x
0
0
x
0
x
0
0
0
x
0
0
A=1
Q2n+1Q1n+1Q0n+1/C
状态表
Q2nQ1nQ0n
001/0
010/1
A=0
101/0
000/0
000/1
110/0
xxx/x
xxx/x
xxx/x
xxx/x
111/0
001/0
010/0
111/0
110/0
101/0
Q2n+1=Q1n A+Q0n A
Q0n+1=Q2n A+Q1n A
C=Q2n Q0n (AQ1n)
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Q1n+1=Q2n A+Q0nA

## Slide 18
检查自启动
A=1
Q2n+1Q1n+1Q0n+1/C
状态表
Q2nQ1nQ0n
001/0
010/1
A=0
101/0
000/0
000/1
110/0
100/0
100/0
011/0
011/0
111/0
001/0
010/0
111/0
110/0
101/0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Q2n+1=Q1n A+Q0n A
Q0n+1=Q2n A+Q1n A
Q1n+1=Q2n A+Q0nA
S0
S1
S2
S5
S4
S3
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000
001
101
111
110
010
011
100
x/0
x/0
不能自启动!
C=Q2n Q0n (AQ1n)

## Slide 19
A=1
Q2n+1Q1n+1Q0n+1/C
状态表
Q2nQ1nQ0n
001/0
010/1
A=0
101/0
000/0
000/1
110/0
100/x
100/x
111/x
111/x
111/0
001/0
010/0
111/0
110/0
101/0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Q2n+1=Q1n A+Q0n A
Q0n+1=Q2n A+Q1n A
Q1n+1=Q2n A+Q0nA
S0
S1
S2
S5
S4
S3
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000
001
101
111
110
010
修改设计，使其能够自启动
011
100
x/0
x/0
1 0 0
011/x
011/x

## Slide 20
A=1
Q2n+1Q1n+1Q0n+1/C
状态表
Q2nQ1nQ0n
001/0
010/1
A=0
101/0
000/0
000/1
110/0
100/x
100/x
111/x
111/x
111/0
001/0
010/0
111/0
110/0
101/0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Q2n+1=Q1n A+Q0n A
Q0n+1=Q2n A+Q1n A
Q1n+1=Q2n A+Q0nA
修改设计，使其能够自启动
1 0 0
011/x
011/x
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+2
0
0
0
0
x
1
1
x
0
x
1
0
1
x
1
1
Q2n+1=Q1n A+Q0n A
Q2n+1=Q1n A+Q0n A+Q2n Q1nQ0n
这里采用了011->100->111，
也可以采用100->011->101/110
Notes: 这里采用了将011->100->011改为011->100->111从而打破循环的策略，将跳转011状态修改为已使用6种状态的111，只改变一位状态（改0为1），需要在Q2上增加一项，比较简单；也可以考虑改1为0，则为011->100->001/010；对100->001，则Q1变化过于复杂（参见P18），对于100->010,则Q0变化过于复杂。都不推荐。
也可以采用100->011->101的策略，则变化的是Q0，增加011对应的最小项， （将100变为101，只在Q0上增加一项）；100->011->110, 则变化的是Q1,也增加011对应的最小项。
这里采用了将011->100->011改为011->100->111从而打破循环的策略，将跳转011状态修改为已使用6种状态的111，只改变一位状态（改0为1），需要在Q2上增加一项，比较简单；也可以考虑改1为0，则为011->100->001/010；对100->001，则Q1变化过于复杂（参见P18），对于100->010,则Q0变化过于复杂。都不推荐。
也可以采用100->011->101的策略，则变化的是Q0，增加011对应的最小项，〖𝑄_0^(𝑛+1)=𝑄〗_2^𝑛 𝐴+(𝑄_1^𝑛 ) ̅𝐴 ̅+(𝑄_2^𝑛 ) ̅𝑄_1^𝑛 𝑄_0^𝑛 （将100变为101，只在Q0上增加一项）；100->011->110, 则变化的是Q1,也增加011对应的最小项。

## Slide 21
A=1
Q2n+1Q1n+1Q0n+1/C
状态表
Q2nQ1nQ0n
001/0
010/1
A=0
101/0
000/0
000/1
110/0
100/x
100/x
111/x
111/x
111/0
001/0
010/0
111/0
110/0
101/0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Q0n+1=Q2n A+Q1n A
Q1n+1=Q2n A+Q0nA
修改设计，使其能够自启动
1 0 0
011/x
011/x
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+1
0
1
0
1
x
1
1
x
0
x
0
0
0
x
1
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
Q1n+1=Q2n A+Q0nA
保持不变
Q2n+1=Q1n A+Q0n A+Q2n Q1nQ0n

## Slide 22
A=1
Q2n+1Q1n+1Q0n+1/C
状态表
Q2nQ1nQ0n
001/0
010/1
A=0
101/0
000/0
000/1
110/0
100/x
100/x
111/x
111/x
111/0
001/0
010/0
111/0
110/0
101/0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Q0n+1=Q2n A+Q1n A
Q1n+1=Q2n A+Q0nA
修改设计，使其能够自启动
1 0 0
011/x
011/x
保持不变
Q2n+1=Q1n A+Q0n A+Q2n Q1nQ0n
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+0
1
0
0
0
x
0
1
x
0
x
1
1
1
x
0
1
保持不变
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
Q+0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
Q0n+1=Q2n A+Q1n A

## Slide 23
求出对应的输出
S0
S1
S2
S5
S4
S3
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000
001
101
111
110
010
011
100
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
C
0
1
1
0
x
0
0
x
0
x
0
0
0
x
0
0
x/0
x/0
C=Q2n Q0n (AQ1n)
在011和100两种状态下的C输出虽然已经固定，但是我们不用太过关心，因为这两个状态最迟在上电后两个时钟周期就进入到正常S0-S5中
C=Q2n Q1n A + Q2n Q0nA
或(不严格条件下)：

## Slide 24
选用JK触发器，求出激励方程
JK触发器特征方程：
Qn+1 = J Qn + K Qn
Q0n+1 = Q2n A + Q1n A
= (Q2n A+Q1n A) Q0n + (Q2n A+Q1n A) Q0n
J0 = Q2n A+Q1n A
K0 = J0
J2 = Q1n A+Q0n A
K2 = J2+Q1n Q0n
J1 = Q2n A+Q0n A
K1 = J1
画出逻辑图（略）
Q1n+1=Q2n A+Q0nA
Q2n+1=Q1n A+Q0n A+Q2n Q1n Q0n
Q0n+1=Q2n A+Q1n A
Q1n+1=Q2n A+Q0nA
Q2n+1=Q1n A+Q0n A+Q2n Q1nQ0n
Notes: 对Q0，观察填上Q[0,n]项，没有的话直接填上*（Q+/Q）
【证明】
对比,得到,
对Q0，观察填上Q[0,n]项，没有的话直接填上*（Q+/Q）
【证明】𝑄_2^(𝑛+1)=𝑄_1^𝑛 𝐴+𝑄_0^𝑛 𝐴 ̅+𝑄_2^𝑛 (𝑄_1^𝑛 ) ̅ (𝑄_0^𝑛 ) ̅=(𝑄_1^𝑛 𝐴+𝑄_0^𝑛 𝐴 ̅ )(𝑄_2^𝑛+(𝑄_2^𝑛 ) ̅ )+〖(𝑄_1^𝑛 ) ̅ (𝑄_0^𝑛 ) ̅𝑄〗_2^𝑛
=(𝑄_1^𝑛 𝐴+𝑄_0^𝑛 𝐴 ̅+(𝑄_1^𝑛 ) ̅ (𝑄_0^𝑛 ) ̅ ) 𝑄_2^𝑛+(𝑄_1^𝑛 𝐴+𝑄_0^𝑛 𝐴 ̅ ) (𝑄_2^𝑛 ) ̅
对比𝑄_^(𝑛+1)=〖𝐽(𝑄_^𝑛 ) ̅+𝐾 ̅𝑄〗_^𝑛,得到〖𝐽=𝑄〗_1^𝑛 𝐴+𝑄_0^𝑛 𝐴 ̅, K=(𝑄_1^𝑛 𝐴+𝑄_0^𝑛 𝐴 ̅+(𝑄_1^𝑛 ) ̅ (𝑄_0^𝑛 ) ̅ ) ̅

## Slide 25: 求激励方程的另一种方法
利用激励表和状态表求各触发器的激励方程
1
1
0
0
Qn
1
1
0
0
1
1
0
0
D
Qn+1
D触发器激励表
1
1
0
0
Qn
0
1
1
0
1
1
0
0
T
Qn+1
T触发器激励表
x
x
1
0
J
1
1
0
0
Qn
0
1
1
0
x
1
x
0
K
Qn+1
JK触发器激励表
x
0
1
0
R
1
1
0
0
Qn
0
1
1
0
0
1
x
0
S
Qn+1
RS触发器激励表

## Slide 26: 激励表和状态表求激励方程
Q2nQ1nQ0n | Q2n+1Q1n+1Q0n+1 |  | J2K2 J1K1 J0K0 | 
 | A=0 | A=1 | A=0 | A=1
000 | 001 | 010 | 0x0x1x | 0x1x0x
001 | 101 | 000 | 1x0xx0 | 0x0xx1
101 | 101 | 001 | x01xx0 | x10xx0
111 | 110 | 101 | x0x0x1 | x0x1x0
110 | 010 | 111 | x1x00x | x0x01x
010 | 000 | 110 | 0xx10x | 1xx00x
011 | 100 | 100 | 1xx1x1 | 1xx1x1
100 | 111 | 111 | x01x1x | x01x1x
x
x
1
0
J
1
1
0
0
Qn
0
1
1
0
x
1
x
0
K
Qn+1
JK触发器激励表
由Q的变化情况，结合激励表，推导出各自的变化条件
状态表

## Slide 27: 画出卡诺图求JK（J2K2）
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
J2
0
0
0
x
x
1
x
x
0
1
x
x
1
1
x
x
J2 = Q1n A+Q0n A
K2 = J2+Q1n Q0n
J2 = Q1n A+Q0n A
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
K2
1
0
0
x
x
0
x
x
0
1
x
x
0
0
x
x
K2 = Q1n Q0n A+ Q1n Q0n A
和第一种方法推导的结果做对比：
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
J2
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
K2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
达到功能一致，
表达式一致
条件填入Q2n Q1n Q0n A

## Slide 28: 画出卡诺图求JK（J1K1）
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
J1
0
1
1
x
x
1
x
x
0
0
x
x
0
1
x
x
J1 = Q2n A+Q0n A
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
K1
0
0
x
x
1
x
x
0
1
x
x
1
0
x
x
1
K1 = Q2n A+ Q0n A
和第一种方法推导的结果做对比：
达到功能一致，
表达式一致
条件填入Q2n Q1n Q0n A
J1 = Q2n A+Q0n A
K1 = J1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
J1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
K1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1

## Slide 29: 画出卡诺图求JK（J0K0）
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
J0
1
0
1
0
0
1
1
0
x
x
x
x
x
x
x
x
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
K0
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
1
1
1
0
0
1
K0 = Q1n A+ Q2n A
和第一种方法推导的结果做对比：
达到功能一致，
表达式一致
条件填入Q2n Q1n Q0n A
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
J0
1
0
1
0
0
1
1
0
x
x
x
x
x
x
x
x
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
K0
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
1
1
1
0
0
1
J0 = Q2n A+Q1n A
K0 = J0
J0 = Q2n A+Q1n A

## Slide 30: 示例2—可逆六进制计数器
1/1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
状态图
S0
S1
S2
S5
S4
S3
状态编码
  二进制码：000 ~ 101
  T触发器实现
Q2nQ1nQ0n | Q2n+1Q1n+1Q0n+1 |  | T2T1T0 | 
 | A=0 | A=1 | A=0 | A=1
S0:000 | 001 | 101 | 001 | 101
S1:001 | 010 | 000 | 011 | 001
S2:010 | 011 | 001 | 001 | 011
S3:011 | 100 | 010 | 111 | 001
S4:100 | 101 | 011 | 001 | 111
S5:101 | 000 | 100 | 101 | 001
S6:110 | xxx | xxx | xxx | xxx
S7:111 | xxx | xxx | xxx | xxx
1
1
0
0
Qn
0
1
1
0
1
1
0
0
T
Qn+1
T触发器激励表

## Slide 31
Q2nQ1nQ0n | Q2n+1Q1n+1Q0n+1 |  | T2T1T0 | 
 | A=0 | A=1 | A=0 | A=1
S0:000 | 001 | 101 | 001 | 101
S1:001 | 010 | 000 | 011 | 001
S2:010 | 011 | 001 | 001 | 011
S3:011 | 100 | 010 | 111 | 001
S4:100 | 101 | 011 | 001 | 111
S5:101 | 000 | 100 | 101 | 001
S6:110 | xxx | xxx | xxx | xxx
S7:111 | xxx | xxx | xxx | xxx
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
T2
0
1
0
x
0
1
x
0
0
0
x
0
0
1
x
1
T2 = Q1nQ0nA+(Q2n+Q1n) A
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
T1
0
0
0
x
0
1
x
1
0
0
x
0
1
0
x
1
T1 = Q2nQ0nA+(Q2n+Q1n) Q0n A
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
T1
1
1
1
x
1
1
x
1
1
1
x
1
1
1
x
1
T0 =1
1
画出卡诺图求T

## Slide 32
Q2nQ1nQ0n | Q2n+1Q1n+1Q0n+1 |  | T2T1T0 | 
 | A=0 | A=1 | A=0 | A=1
S0:000 | 001 | 101 | 001 | 101
S1:001 | 010 | 000 | 011 | 001
S2:010 | 011 | 001 | 001 | 011
S3:011 | 100 | 010 | 111 | 001
S4:100 | 101 | 011 | 001 | 111
S5:101 | 000 | 100 | 101 | 001
S6:110 | 111 | 101 | 001 | 011
S7:111 | 010 | 110 | 101 | 001
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
T2
0
1
0
x
0
1
x
0
0
0
x
0
0
1
x
1
T2 = Q1nQ0nA+(Q2n+Q1n) A
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
T1
0
0
0
x
0
1
x
1
0
0
x
0
1
0
x
1
T1 = Q2nQ0nA+(Q2n+Q1n) Q0n A
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
T0
1
1
1
x
1
1
x
1
1
1
x
1
1
1
x
1
T0 =1
1
验证自启动：
先写出T2T1T0， （圈中x->1,否则x->0）
再根据Q2nQ1nQ0n求出Q2n+1Q1n+1Q0n+1
可能上电后：
110
111
010
101
1
0
0
1

## Slide 33
Q2nQ1nQ0n | Q2n+1Q1n+1Q0n+1 |  | T2T1T0 | 
 | A=0 | A=1 | A=0 | A=1
S0:000 | 001 | 101 | 001 | 101
S1:001 | 010 | 000 | 011 | 001
S2:010 | 011 | 001 | 001 | 011
S3:011 | 100 | 010 | 111 | 001
S4:100 | 101 | 011 | 001 | 111
S5:101 | 000 | 100 | 101 | 001
S6:110 | 011 | 001 | 101 | 111
S7:111 | 010 | 010 | 101 | 101
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
T2
0
1
0
x
0
1
x
0
0
0
x
0
0
1
x
1
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
T1
0
0
0
x
0
1
x
1
0
0
x
0
1
0
x
1
T1 = Q2nQ0nA+(Q2n+Q1n) Q0n A
1
00
01
11
Q2Q1
00
01
11
10
Q0 A
10
T0
1
1
1
x
1
1
x
1
1
1
x
1
1
1
x
1
T0 =1
1
验证自启动：
扩展T2
110
111
010
011
001
T2 = Q1nQ0nA+(Q2n+Q1n) A
+Q2nQ1n
求出输出C，画出逻辑图（略）
x
1
0

## Slide 34: 作业
电子技术基础-数字部分
P355-356（同步逻辑设计)：
  6.3.2，6.3.4，6.3.5，6.3.6，6.3.7

## Slide 35: The End

## Slide 36: 彩蛋时间：Mealy实现 vs Moore实现
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
异步：S0 S0 S1 S2 S2 S0 S1 S2 S0 S1 S2 S2 S2 S0 S0
同步：S0 S0 S1 S2 S3 S0 S1 S2 S0 S1 S2 S3 S3 S0 S0
Z 异步
Z 同步
X
CP

## Slide 37
S0: 输入“0”
S1: 输入“1”
(1) 建立原始状态图和原始状态表
设输入、输出变量分别为X和Z，定义电路状态
S2: 连续输入“11”
S3: 连续输入“111”
X
S0/0
S1/0
S2/0
S3/1
1
1
1
0
0
0
0
1
S0 S0 S1 0
S1 S0 S2 0
S2 S0 S3 0
S3 S0 S3 1
X=0 X=1
Sn+1
Sn
原始状态表
原始状态图
S/Z
按Moore型时序电路分析
Z

## Slide 38
(2）状态化简：已经是最简
(3) 状态编码：顺序码
X
00/0
01/0
10/0
11/1
1
1
1
0
0
0
0
1
状态图
S/Z
00 00 01 0
01 00 10 0
10 00 11 0
11 00 11 1
X=0 X=1
Sn+1
Sn
状态表
Z

## Slide 39
00 0
01 0
11
10 0
Q1Q0
n
n
1
Z
00 0 1
01 0 0
11
10 0 1
0 1
X
Q1Q0
n
n
0
1
Q0
n+1
00 0 0
01 0 1
11
10 0 1
0 1
X
Q1Q0
n
n
0
1
Q1
n+1
(4) 求出状态方程和输出方程
S=[Q1,Q0]
状态表
Z = Q0Q1
n
Q1n+1 = X(Q0 + Q1 )
n
n
Q0n+1 = X (Q0 +Q1 )
n
n
00 00 01 0
01 00 10 0
10 00 11 0
11 00 11 1
X=0 X=1
Sn+1
Sn
Z
n

## Slide 40
(6) 选择触发器，求激励方程
(7) 画出逻辑图
X
D触发器
Qn+1 = D
Z = Q0Q1
Q1n+1 = X(Q0 + Q1 )
n
n
Q0n+1 = X (Q0 +Q1 )
n
n
Z = Q0Q1
D1 = X(Q0 + Q1 )
D0 = X (Q0 +Q1 )
C1
1D
Q
Q
Q0
FF0
C1
1D
Q
Q
Q1
FF1
CP
CP
Z

## Slide 41: 检查时序图
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
异步：S0 S0 S1 S2 S2 S0 S1 S2 S0 S1 S2 S2 S2 S0 S0
同步：S0 S0 S1 S2 S3 S0 S1 S2 S0 S1 S2 S3 S3 S0 S0
Z 同步
X
CP
Q0
Q1
无误！
Moore型，仅在时钟边沿考察
输出与时钟严格同步，至少持续一个周期，不会产生“毛刺”
Z = Q0Q1
Q1n+1 = X(Q0 + Q1 )
n
n
Q0n+1 = X (Q0 +Q1 )
n
n