## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
15_Verilog HDL(2)
（数电P338-349）

## Slide 2: 内容提纲
Verilog描述锁存器和触发器
Verilog描述FSM
Notes: 2

## Slide 3: Verilog过程赋值语句
在always和initial块中，对reg类型变量赋值
两种赋值方式
  阻塞（blocking) 赋值语句 ( = )
    块内的赋值语句顺序执行，完成一条赋值语句后才能做下一句的操作
    推荐描述组合电路
  非阻塞（non-blocking) 赋值语句 ( <= )
    块内的赋值语句并发执行，即同时赋值
    推荐描述时序电路
Notes: always：
Runs when simulation starts
Restarts when control reaches the end
Good for modeling/specifying hardware
initial：
Runs when simulation starts
Terminates when control reaches the end
Good for providing stimulus

## Slide 4: Verilog描述D锁存器和触发器
module D_FF (Q, Qn, D, C);
  input D, C;
  output Q, Qn;
  reg Q;
  assign Qn = ~Q;
  always @(posedge C)
  Q <= D;
endmodule
module D_Latch (Q, Qn, D, C);
  input D, C;
  output Q, Qn;
  reg Q;
  assign Qn = ~Q;
  always @(D or C)
  if (C)
  Q <= D;
endmodule
D
Q
Q
C
D
Q
Q
C
always @*

## Slide 5: 异步或同步复位D触发器
module ff_s (
input clk,
input rst,
input d,
output reg q
);
always @(negedge clk)
if (rst)
q <= 0;
else
q <= d;
endmodule
module ff_a (
input clk,
input rst,
input d,
output reg q
);
always @(negedge clk, posedge rst)
if (rst)
q <= 0;
else
q <= d;
endmodule
D
Q
rst
synchronous
asynchronous
Notes: 除非要求对rst的即使响应，否则推荐使用同步复位；不占用全局时钟线，且所有输出仅随CLK变化，保持完全同步。

## Slide 6: 示例—阻塞赋值语句
always @(posedge clk)
begin
b = a ;
c = b;
end
always @(posedge clk)
begin
c = b ;
b = a;
end
clk
c
D
Q
a
b
D
Q
clk
D
Q
a
c
b
Notes: 为了更好的分析，将a,b,c看作位宽为2，
设初始时
a = 01, b=10, c=11
对于左边描述，当时钟上升沿到来：
执行b=a;
b=01
执行c=b
c=01
即在时钟上升沿，将a-的值打给b和c; 下图电路可满足。
对于右边表述，当时钟上升沿到来：
执行c=b;
c=10
执行b=a
a=01
即在时钟上升沿，分别将a-的值打给b, 将b-的值打给c；下图电路可满足。

## Slide 7: 示例—非阻塞赋值语句
always @(posedge clk)
begin
b <= a ;
c <= b;
end
always @(posedge clk)
begin
c <= b ;
b <= a;
end
clk
c
D
Q
a
b
D
Q
clk
c
D
Q
a
b
D
Q

## Slide 8: 示例—两种赋值语句比较
module basgn (x1, x2, x3, Clock, f, g);
input x1, x2, x3, Clock;
output f, g;
reg f, g;
always @(posedge Clock)
begin
f = x1 & x2;
g = f | x3;
end
endmodule

## Slide 9: 示例—两种赋值语句比较(续)
module nbasgn (x1, x2, x3, Clock, f, g);
input x1, x2, x3, Clock;
output f, g;
reg f, g;
always @(posedge Clock)
begin
f <= x1 & x2;
g <= f | x3;
end
endmodule

## Slide 10: Verilog描述FSM
时序电路又称为有限状态机(FSM, Finite State Machine)
需要描述三个对象：现态(Current State, CS)、 次态(Next State, NS)和输出(OUT)
组合
电路
现态
(CS)
记忆电路
输出
(OUT)
次态
(NS)
输入
(IN)

## Slide 11
两段式
三段式
一段式
OR
<
SR
<
CLo
CLn
in
out
cs
ns
SR
<
CL
in
out
cs
ns
out
CL
SR
<
in
cs
ns
FSM描述方式
2021/11/1
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
11
OR
<
CL：组合逻辑（combination logic)
OL：输出逻辑（output logic）
SL：状态逻辑（state logic）
SR,OR: state register, output register
cs/ns: current/next state
Notes: 缩写：
CL：组合逻辑（combination logic)
OL: 输出逻辑（output logic）
SL：状态逻辑（state logic）
SR,OR: state register, output register
cs/ns: current/next state
nso: next state output
有限状态机的三种写法及优缺点
（https://blog.csdn.net/steven_yan_2014/article/details/44238943?locationNum=1&fps=1）
状态机描述时关键是要描述清楚前面提到的几个状态机的要素，即如何进行状态转移；每个状态的输出是什么；状态转移是否和输入条件相关等。具体描述时方法各种各样，有的设计者习惯将整个状态机写到1 个always 模块里面，在该模块中即描述状态转移，又描述状态的输入和输出，这种写法一般被称为一段式FSM 描述方法；还有一种写法是将用2 个always 模块，其中一个always 模块采用同步时序描述状态转移；另一个模块采用组合逻辑判断状态转移条件，描述状态转移规律，这种写法被称为两段式FSM 描述方法；还有一种写法是在两段式描述方法基础上发展出来的，这种写法使用3 个always 模块，一个always模块采用同步时序描述状态转移；第二个采用组合逻辑判断状态转移条件，描述状态转移规律；第三个always 模块使用同步时序电路描述每个状态的输出，这种写法本书称为三段式写法。
一般而言，推荐的 FSM 描述方法是后两种，即两段式和三段式FSM 描述方法。其原因为：FSM 和其他设计一样，最好使用同步时序方式设计，以提高设计的稳定性，消除毛刺。状态机实现后，一般来说，状态转移部分是同步时序电路，而状态的转移条件的判断是组合逻辑。两段式之所以比一段式编码合理，就在于两段式编码将同步时序和组合逻辑分别放到不同的always 程序块中实现。这样做的好处不仅仅是便于阅读、理解、维护，更重要的是利于综合器优化代码，利于用户添加合适的时序约束条件，利于布局布线器实现设计。而 一段式FSM 描述不利于时序约束、功能更改、调试等，而且不能很好的表示米勒FSM 的输出，容易写出Latches，导致逻辑功能错误。
在一般两段式描述中，为了便于描述当前状态的输出，很多设计者习惯将当前状态的输出用组合逻辑实现。 但是这种组合逻辑仍然有产生毛刺的可能性，而且不利于约束，不利于综合器和布局布线器实现高性能的设计。因此如果设计运行额外的一个时钟节拍的插入 （latency），则要求尽量对状态机的输出用寄存器寄存一拍。但是很多实际情况不允许插入一个寄存节拍，此时则可以通过三段式描述方法进行解决。三段式与两段式相比，关键在于根据状态转移规律，在上一状态根据输入条件判断出当前状态的输出，从而在不插入额外时钟节拍的前提下，实现了寄存器输出。
为了便于理解，我们通过一个实例讨论这三种不同的写法。
//一段式状态机描述方法（应该避免的写法） //该例的一段式描述代码如下： //1-paragraph method to describe FSM //Describe state transition, state output, input condition in 1 always block module state1 ( nrst,clk,i1,i2,o1,o2,err); input nrst,clk; input i1,i2; output o1,o2,err; reg o1,o2,err; reg [2:0] NS; //NextState parameter [2:0] //one hot with zero idle IDLE = 3'b000, S1 = 3’b001, S2 = 3’b010, ERROR = 3’b100; //1 always block to describe state transition, state output, input condition always @ (posedge clk or negedge nrst) if (!nrst) begin NS <= IDLE; {o1,o2,err} <= 3'b000; end else begin NS <= 3'bx; {o1,o2,err} <= 3'b000; case (NS) IDLE: begin if (~i1) begin{o1,o2,err}<=3'b000;NS <= IDLE; end if (i1 && i2) begin{o1,o2,err}<=3'b100;NS <= S1; end if (i1 && ~i2) begin{o1,o2,err}<=3'b111;NS <= ERROR;end end S1: begin if (~i2) begin{o1,o2,err}<=3'b100;NS <= S1; end if (i2 && i1) begin{o1,o2,err}<=3'b010;NS <= S2; end if (i2 && (~i1)) begin{o1,o2,err}<=3'b111;NS <= ERROR;end end S2: begin if (i2) begin{o1,o2,err}<=3'b010;NS <= S2; end if (~i2 && i1) begin{o1,o2,err}<=3'b000;NS <= IDLE; end if (~i2 && (~i1)) begin{o1,o2,err}<=3'b111;NS <= ERROR;end end ERROR: begin if (i1) begin{o1,o2,err}<=3'b111;NS <= ERROR;end if (~i1) begin{o1,o2,err}<=3'b000;NS <= IDLE; end end default: begin{o1,o2,err}<=3'b000;NS <= IDLE; end endcase end endmodule //两段式状态机描述方法（推荐写法） //为了使 FSM 描述清晰简介，易于维护，易于附加时序约束，使综合器和布局布线器更 //好的优化设计，推荐使用两段式FSM 描述方法。 //本例的两段式描述代码如下： //2-paragraph method to describe FSM //Describe sequential state transition in 1 sequential always block //State transition conditions in the other combinational always block //Package state output by task. Then register the output module state2 ( nrst,clk,i1,i2,o1,o2,err); input nrst,clk; input i1,i2; output o1,o2,err; reg o1,o2,err; reg [2:0] NS,CS; parameter [2:0] //one hot with zero idle IDLE = 3'b000, S1 = 3’b001, S2 = 3’b010, ERROR = 3’b100; always @ (posedge clk or negedge nrst)//sequential state transition if (!nrst) CS <= IDLE; else CS <=NS; always @ (CS or i1 or i2) //combinational condition judgment begin NS = 3'bx; ERROR_out; case (CS) IDLE: begin IDLE_out; if (~i1) NS = IDLE; if (i1 && i2) NS = S1; if (i1 && ~i2) NS = ERROR; end S1: begin S1_out; if (~i2) NS = S1; if (i2 && i1) NS = S2; if (i2 && (~i1)) NS = ERROR; end S2: begin S2_out; if (i2) NS = S2; if (~i2 && i1) NS = IDLE; if (~i2 && (~i1)) NS = ERROR; end ERROR: begin ERROR_out; if (i1) NS = ERROR; if (~i1) NS = IDLE; end default: begin IDLE_out; NS = IDLE; end endcase end task IDLE_out; {o1,o2,err} = 3'b000; //output task endtask task S1_out; {o1,o2,err} = 3'b100; endtask task S2_out; {o1,o2,err} = 3'b010; endtask task ERROR_out; {o1,o2,err} = 3'b111; endtask endmodule //本例的三段式描述代码如下： //3-paragraph method to describe FSM //Describe sequential state transition in the 1st sequential always block //State transition conditions in the 2nd combinational always block //Describe the FSM out in the 3rd sequential always block module state3 ( nrst,clk,i1,i2,o1,o2,err); input nrst,clk; input i1,i2; output o1,o2,err; reg o1,o2,err; reg [2:0] NS,CS; parameter [2:0] //one hot with zero idle IDLE = 3'b000, S1 = 3'b001, S2 = 3'b010, ERROR = 3'b100; always @ (posedge clk or negedge nrst) //1st always block, sequential state transition if (!nrst) CS <= IDLE; else CS <=NS; always @ (nrst or CS or i1 or i2) //2nd always block, combinational condition judgment begin NS = 3'bx; case (CS) IDLE: begin if (~i1) NS = IDLE; if (i1 && i2) NS = S1; if (i1 && ~i2) NS = ERROR; end S1: begin if (~i2) NS = S1; if (i2 && i1) NS = S2; if (i2 && (~i1)) NS = ERROR; end S2: begin if (i2) NS = S2; if (~i2 && i1) NS = IDLE; if (~i2 && (~i1)) NS = ERROR; end ERROR: begin if (i1) NS = ERROR; if (~i1) NS = IDLE; end default: NS = IDLE; endcase end always @ (posedge clk or negedge nrst) //3rd always block, the sequential FSM output if (!nrst) {o1,o2,err} <= 3'b000; else begin {o1,o2,err} <= 3'b000; case (NS) IDLE: {o1,o2,err}<=3'b000; S1: {o1,o2,err}<=3'b100; S2: {o1,o2,err}<=3'b010; ERROR: {o1,o2,err}<=3'b111; endcase end endmodule

## Slide 12: 一段式FSM描述
一个时序过程描述CS和OUT
always @(posedge clk) begin
……
case (cs)
S0: begin
if (in条件) begin
cs <= Si;
out <= 表达式
end
……
end
………
end
SR
<
CL
in
out
cs
ns
SR
<
CL
in
out
cs
OR
<
ns
nso
  不推荐！

## Slide 13: 一段式FSM时序图
clk
in
cs
out
S1
S0
O1
O0
2021/11/1
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
13
SR
<
CL
in
out
cs
OR
<
ns
nso
Notes: 在每个时钟周期内：
1、ns和nso可能发生多次变化（因为是组合逻辑输出），但要求其在时钟周期结束前一定时间内（称为建立时间）必须保持稳定；
2、cs和out最多变化一次，且仅发生在时钟周期开始处（因为是寄存器输出）；

## Slide 14: 两段式FSM描述
一个时序过程描述CS
一个组合过程描述NS和OUT
SR
<
CL
in
out
cs
ns
always @(posedge clk) begin
if (rst) cs <= 复位值；
else cs <= ns;
end
always @* begin
out = 默认值；
  ns = cs;
  case (cs)
  S0: begin
  if (in条件0) begin
  out = 表达式0;
  ns = Si;
  end
  if ……
  ……
  end
  ......
  endcase
end

## Slide 15: 两段式FSM描述 (续1)
时序逻辑Always过程
  根据所需复位方式（同步复位或异步复位），将默认状态赋给CS
  在时钟边沿将NS赋给CS
  推荐赋值采用非阻塞赋值“<=”
组合逻辑Always过程
  always敏感列表为CS和输入
  由case或者if...else判断确定不同条件下的NS和OUT
  推荐赋值采用阻塞赋值“=”

## Slide 16
2021/11/1
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
16

## Slide 17: 两段式FSM描述 (续2)
或者一个时序过程描述CS，多个组合过程描述NS和OUT
或者一个时序过程描述CS，仅用组合过程描述OUT
SR
<
CLn
in
out
cs
CLo
ns
SR
<
CLn
in
out
cs
ns
CLo
  不推荐！
SR
<
CL
in
out
cs
ns
  描述方式等价

## Slide 18: 两段式FSM时序图
clk
in
cs
ns
out
S1
S1
S2
S3
S3
①
②
③
④
⑤
S0
2021/11/1
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
18
SR
<
CL
in
out
cs
ns

## Slide 19: 三段式FSM描述
一个时序过程描述CS
一个组合过程描述NS
一个时序过程描述OUT
  OUT是经寄存后输出，而不是直接组合输出
  计算OUT是依据NS ，而不是CS
  OUT是仅与状态有关，而与IN无关
in
out
cs
ns
CLo
OR
<
CLn
SR
<
always @(posedge clk) begin
if (rst) out <= 复位值；
else
case (ns)
S0: out <= 表达式0
S1: out <= 表达式1
……
endcase
end
CL：组合逻辑（combination logic)
OL：输出逻辑（output logic）
SR,OR: state register, output register
cs/ns: current/next state

## Slide 20
2021/11/1
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
20

## Slide 21
2021/11/1
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
21

## Slide 22: 三段式FSM时序图
clk
in
cs
ns
nso
out
S1
S3
S0
S1
S2
S3
O1
O3
O0
O2
O3
O1
2021/11/1
模拟与数字电路 — Verilog HDL(2)
22
in
out
cs
ns
CLo
OR
<
CLn
SR
<
nso
Notes: 在每个时钟周期内：
1、ns和nso可能发生多次变化（因为是组合逻辑输出），但要求其在时钟周期结束前一定时间内（称为建立时间）必须保持稳定；
2、cs和out最多变化一次，且仅发生在时钟周期开始处（因为是寄存器输出）；

## Slide 23: 示例—两段式米里型FSM
将输入序列中每次出现的第一个1替换为0，其他不变，然后输出
  用一个always过程描述CS
  另一个always过程描述NS和OUT
1/0
0/0
0/0
1/1
zero
one
module reduce (out, clk, reset, in); output out; input clk, reset, in;
parameter zero = 0, one = 1;
reg out;
reg state, next_state;
reset
state
in/out
SR
<
CL
in
out
cs
ns

## Slide 24: 两段式米里型FSM (续1)
// 描述CS
always @(posedge clk)
if (reset) state <= zero; //同步复位
else state <= next_state;
// 描述NS和OUT
always @(in or state) case (state) zero: begin out = 0; if (in) next_state = one; else next_state = zero;
end
1/0
0/0
0/0
1/1
zero
one
reset
state
in/out
SR
<
CL
in
out
cs
ns
Notes: next_state虽然定义为 reg，实际上并不是寄存器，而是以in和state为输入的组合逻辑，因此不需要赋初值，也不出现在CS描述的模块内。

## Slide 25: 两段式米里型FSM (续2)
one: if (in) begin out = 1; next_state = one;
end else begin
out = 0;
next_state = zero; end endcase
endmodule
1/0
0/0
0/0
1/1
zero
one
reset
state
in/out
SR
<
CL
in
out
cs
ns

## Slide 26: 示例—两段式摩尔型FSM
1
0
0
0
1
1
zero /0
one1 /0
two1s
/1
module reduce (out, clk, nrst, in); output out; input clk, nrst, in;
parameter zero= 0, one1= 1, two1s= 2;
reg out; reg [1:0] state;
将输入序列中每次出现的第一个1替换为0，其他不变，然后输出
  用一个always过程描述CS和NS
  另一个always过程描述OUT
in
state
/out
!nrst
SR
<
CL
in
out
cs
ns

## Slide 27: 两段式摩尔型FSM (续)
// 描述CS和NS
always @(posedge clk or negedge nrst) if (!nrst) state <= zero; //异步复位
else case (state)
zero: if (in) state <= one1; one1: if (in) state <= two1s; else state <= zero;
two1s: if (!in) state <= zero;
default: state <= zero; endcase
always @(state) // 描述OUT if (state = = two1s) out = 1;
else out=0;
endmodule
1
0
0
0
1
1
zero /0
one1 /0
two1s
/1
in
state
/out
!nrst
SR
<
CL
in
out
cs
ns

## Slide 28: The End