## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
19_时序逻辑电路(6)
（数电P324-331）

## Slide 2: 内容提纲
任意进制计数器构成方法
移位寄存器型计数器
Notes: 2

## Slide 3: 任意进制计数器构成方法
用N进制计数器构成M进制计数器
若M < N ，可在计数过程中设法跳过N-M个多余状态
  反馈清零法，简称清零法
  反馈置数法，简称置数法
若M > N，用多片N进制计数器级连，配合清零/置数法构成

## Slide 4: 清零法和置数法
清零法
置数法
同步法
异步法
S0
S1
SM-1
S2
S3
SM-2
SM
SN-2
SN-1
SN-3
S0
Sj-1
Sj
SN-2
SN-1
SN-3
Si
Si+1
Si+2
M < N
S0
SM-1
SM
SN-2
SN-1
SN-3
SM
SM
SN-2
SN-1
SN-3

## Slide 5: 示例1 — 用74x161构成六进制(1)
异步清零法
Q3Q2Q1Q0
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1111
  当Q2Q1Q0 = 101 时
  C = 1
Q2Q1Q0 =000
  当Q2Q1Q0 = 110 时
  CR = 0
CP
Q0
Q1
Q2
C
PE
Q3 Q2 Q1 Q0
TC
CEP
CET
74x161
CR
D3 D2 D1 D0
C
CP
1
1
Q2 Q1 Q0
G1
G2
5
Notes: 存在一个极短的过渡状态；
清零的可靠性较差。

## Slide 6: 示例1 — 用74x161构成六进制(2)
异步清零法的改进
  将复位脉冲的宽度延长至 时钟脉冲的宽度
PE
Q3 Q2 Q1 Q0
TC
CEP
CET
74x161
CR
D3 D2 D1 D0
C
CP
1
1
Q2 Q1 Q0
CP
RD
G1
G2
G4
G3
  当Q2Q1Q0
  ≠ 110时
  RD = 1
Q2Q1Q0 =000
  当Q2Q1Q0 =
  110时(CP=1)
  RD = 0
  直到CP=0时
  RD = 1
Notes: 左上角为RS锁存器（PPT11 P10），这里相当于G2输出接/R段，RD为Q段。
当Q2Q1Q0不等于110，G2输出为1，当时钟低电平时，RD被设置为1
当Q2Q1Q0变为110(此时时钟上升沿刚刚过去，为高)，G2输出为0，Rd->0，对74x161复位，G2的输出变为1，当时钟下降沿到来，/S->0,Rd被置为1，所以低电平持续时间为（时钟上升沿到来时间+74x161翻转时间+G2门延迟+RS触发器延迟）到（时钟下降沿到来时间+RS触发器延迟），大约等于半个时钟周期

## Slide 7: 示例1 — 用74x161构成六进制(3)
同步置数法
Q3Q2Q1Q0
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1111
CP
Q0
Q1
Q2
C
  当计数到
Q2Q1Q0 = 101 时
PE = 0，C = 1
在下一个CP↑时
Q2Q1Q0 = 000
PE
Q3 Q2 Q1 Q0
TC
CEP
CET
74x161
CR
D3 D2 D1 D0
C
CP
1
1
Q2 Q1 Q0
7
Notes: ／PE 为同步置数

## Slide 8: 示例1 — 用74x161构成六进制(4)
Q3Q2Q1Q0
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1111
CP
Q0
Q1
Q2
C
PE
Q3 Q2 Q1 Q0
TC
CEP
CET
74x161
CR
D3 D2 D1 D0
C
CP
1
1
Q2 Q1 Q0
1
同步置数法 (另一种实现)
  当计数到
Q2Q1Q0 = 100 时
PE = 0
在下一个CP↑时
Q3Q2Q1Q0 = 1111，C = 1
8
Notes: 最后一个状态为1111，好处是可以直接利用TC

## Slide 9: 示例2 — 用74x160构成100进制
1
M = 100 = 10 * 10
PE
Q3 Q2 Q1 Q0
TC
CET
CEP
74x160
CR
D3 D2 D1 D0
Q7 Q6 Q5 Q4
PE
Q3 Q2 Q1 Q0
TC
CET
CEP
74x160
CR
D3 D2 D1 D0
CP
1
1
Q3 Q2 Q1 Q0
74x160：异步清零四位同步十进制计数器

## Slide 10: 示例3 — 用74x160构成60进制(1)
M = 60 = 6 * 10
PE
Q3 Q2 Q1 Q0
TC
CET
CEP
74x160
CR
D3 D2 D1 D0
1
Q6 Q5 Q4
PE
Q3 Q2 Q1 Q0
TC
CET
CEP
74x160
CR
D3 D2 D1 D0
CP
1
1
Q3 Q2 Q1 Q0
C
74x160：异步清零四位同步十进制计数器
同步单独置数
Notes: 置零条件：某个时钟周期后，左边Q3-Q0=0101，计算到5，右边TC=1，计算到9，此时与非输出为1，等到下一个时钟周期，PE把左边74x160清零，同时右边从9翻到0，因此正好完成60个周期（0-59，且59持续一个周期）。

## Slide 11: 示例3 — 用74x160构成60进制(2)
M = 60 = 6 * 10
Q3 Q2 Q1 Q0
C
CET
CEP
74x160
D3 D2 D1 D0
1
Q6 Q5 Q4
Q3 Q2 Q1 Q0
C
CET
CEP
74x160
D3 D2 D1 D0
CP
1
1
Q3 Q2 Q1 Q0
C
异步单独清零
PE
CR
PE
CR
Notes: 如果是异步清零：在组合信号成立时立刻成立，就必须等到第60个周期（0-60，且60只持续一瞬间），因此取左边Q3-1=0110，C必须在59时就给出，且只持续一个时钟周期，因此取左边Q3-1=0101,且右边C有效(Q3-Q0=9)。

## Slide 12: 示例4 — 异步整体清零
当Q5 ~ Q0 =101001时，RD = 0
当Q5 ~ Q0 = 101000时， C = 1
PE
Q3 Q2 Q1 Q0
TC
CET
CEP
74x160
CR
D3 D2 D1 D0
1
Q5 Q4
PE
Q3 Q2 Q1 Q0
TC
CET
CEP
74x160
CR
D3 D2 D1 D0
CP
1
1
Q3 Q2 Q1 Q0
C
29进制计数器
RD
Notes: 由于74160为10进制计数器，因此计数周期为 0b'10 * 10 + 0b'1000 +1 = 2*10 + 8 +1 =29
所以是29进制计数器。

## Slide 13: 移位寄存器型计数器
在移位寄存器的基础上加反馈逻辑电路而构成的具有特殊编码的同步计数器
一般结构
反馈函数
D
D
D
FF0
Q0
FF1
Q1
Qn-2
FFn-1
Qn-1
反馈逻辑电路
D0
CP
D0 = F(Q0，Q1，… Qn-1)
…
Notes: 计数器除了可以利用各种触发器组成外，还可以利用移位寄存器组成移位寄存器型计数器。

## Slide 14: 环形计数器
将移位寄存器的串行输出与串行输入直接相连
状态转换图
D
D
D
D
FF0
Q0
FF1
Q1
FF2
Q2
FF3
Q3
D0
CP
D0 = Qn-1
1110 0111
1101 1011
1100 0110
1001 0011
1000 0100
0001 0010
(a)
0000
1111
0101
1010
(b)
(c)
(d)
(e)
(Q0Q1Q2Q3)
若取(a)为有效循环，则(b)~(e)为无效循环
Notes: 将移位寄存器的串行输出和串行输入直接相连。
从状态转换图知，此电路不能自启动；
对于包含n个触发器的环形计数器，共有2^n个状态，但是只有n个有效的计数状态，状态利用率低。

## Slide 15: 环形计数器(续)
优点：无需附加译码电路即可输出顺序脉冲，称之为顺序或节拍脉冲发生器
CP
Q0
Q1
Q2
Q3
缺点：状态利用率低，n 个触发器构成的环形计数器仅有n 个有效状态，有2n-n个无效状态
时序图

## Slide 16: 扭环形计数器
也称约翰逊计数器
D
D
D
D
FF0
Q0
FF1
Q1
FF2
Q2
FF3
Q3
D0
CP
D0 = Qn-1
无效循环
1010
1101
0100
1011
0110
0101
1001
0010
有效循环
  有效循环：每次状态转换，只有一位发生改变
  有效状态数是环形计数器的两倍
0000
1000
0001
1110
1100
1111
0011
0111
Q0Q1Q2Q3
自启动，如何?
Notes: 由于默认上电启动状态不可控，如果偶然进入左边循环，则可正常循环下去，如果上电后寄存器是右边图中任何状态，则锁在右边循环中无法出来，导致无法进入左边的有效循环，这些无效循环中的条件，对应P17表中的xxxx，得到的D0=/Q3在自启动进入偶然进入有效循环的情况下可以成立。但如果将无效循环数据填入，得到P18表，则D0=/Q3仍然有效，故这样的D0配置不具备自启动性能。

## Slide 17: 自启动扭环形计数器
00 01 11 10
00
01
11
10
Q0Q1
Q2Q3
1 0 0 x
x x 0 x
1 x 0 1
1 x x x
Q0 Q1 Q2 Q3 Q0 Q1 Q2 Q3
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 x x x x
0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 0 0 x x x x
0 1 0 1 x x x x
0 1 1 0 x x x x
0 1 1 1 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 x x x x
1 0 1 0 x x x x
1 0 1 1 x x x x
1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 0 1 x x x x
1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1
n+1
n+1
n+1
n+1
n
n
n
n
状态表
0000
1000
0001
1110
1100
1111
0011
0111
D0
Q0Q1Q2Q3
D0 = Q3
Notes: 把有效状态填入（蓝色），剩下的状态填入‘xxxx’，得到状态表，从而得到D0=/Q3

## Slide 18: 自启动扭环形计数器(续1)
Q0 Q1 Q2 Q3 Q0 Q1 Q2 Q3
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 0 1 1
0 1 1 1 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 1 0 0
1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 0 1 0 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1
n+1
n+1
n+1
n+1
n
n
n
n
状态表
1010
1101
0100
1011
0110
0101
1001
0010
无效循环
00 01 11 10
00
01
11
10
Q0Q1
Q2Q3
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
D0
D0 = Q3

## Slide 19: 自启动扭环形计数器(续2)
Q0 Q1 Q2 Q3 Q0 Q1 Q2 Q3
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 1
0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 1 0 1 1
0 1 1 1 0 0 1 1
1 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 1 0 0
1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 1 0 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1
n+1
n+1
n+1
n+1
n
n
n
n
状态表
1010
1101
0100
1011
0110
0101
1001
0010
1110
+ Q1Q2
D0 = Q3
00 01 11 10
00
01
11
10
Q0Q1
Q2Q3
1 0 0 x
x x 0 x
1 x 0 1
1 x x x
D0
Notes: 为了达到自启动性能，将无效循环拆分，保证任何无效循转状态在若干时钟周期后并入有效循环状态，选择将0101->1010, 1101->1110，则0101和1101两格内数值x->1，按左上图框，获得新的D0表达方式，保证可以自启动。

## Slide 20: 自启动扭环形计数器(续2)
D
D
D
D
FF0
Q0
FF1
Q1
FF2
Q2
FF3
Q3
D0
CP
D0 = Q3
+ Q1Q2
= Q3
Q1Q2
0000
1000
0001
1110
1100
1111
0011
0111
1010
1101
0100
1011
0110
0101
1001
0010
Q0Q1Q2Q3
有没有别的修改方式？
Notes: 有效启动方式：
D0=/Q3+Q1/Q2;
D0=/Q3+Q0/Q2;
D0=/Q3+Q0Q1/Q2;
D0=/Q3+Q0/Q1/Q2;

## Slide 21: 作业
电子技术基础-数字部分
P358-360：
  6.5.8，6.5.10，6.5.14，6.5.16，6.5.21

## Slide 22: The End