## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
27_基本放大电路(2)
（模电P9-14，P164-175）

## Slide 2: 内容提纲
2
放大电路的主要性能指标
放大电路的小信号模型分析法
Notes: 2

## Slide 3: 放大电路主要性能指标
放大电路：增加电信号幅度或功率的电子电路
放大的本质：实现能量的控制
  用能量比较小的输入信号来控制另一个能源，将其转换为能量比较大的信号输出
主要性能指标
  增益(放大倍数) A
  通频带 BW
  输入电阻 Ri
  输出电阻 Ro
放大电路
话筒
扬声器
直流电源
扩音机原理框图
Notes: 放大的对象是变化量，放大的前提是不失真。
输出信号的能量实际上是由直流电源提供的，只是经过三极管的控制，使之转换成信号能量，提供给负载。
注意：放大倍数、输入电阻、输出电阻通常都是在正弦信号下的交流参数，只有在放大电路处于放大状态且输出不失真的条件下才有意义。
应用放大电路实现放大的装置称为放大器。它的核心是电子有源器件，如电子管、晶体管等。为了实现放大，必须给放大器提供能量。常用的能源是直流电源，但有的放大器也利用高频电源作为泵浦源。放大作用的实质是把电源的能量转移给输出信号。输入信号的作用是控制这种转移，使放大器输出信号的变化重复或反映输入信号的变化。现代电子系统中，电信号的产生、发送、接收、变换和处理，几乎都以放大电路为基础。
对放大电路而言有电压放大倍数、电流放大倍数和功率放大倍数,通常它们都是按正弦量定义的。
输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数，Ri大放大电路从信号源吸取的电流小，反之则大。
输出电阻是表明放大电路带负载的能力，Ro大表明放大电路带负载的能力差，反之则强。
注意：放大倍数、输入电阻、输出电阻通常都是在正弦信号下的交流参数，只有在放大电路处于放大状态且输出不失真的条件下才有意义。

## Slide 4: 放大倍数（增益）A
信号从进去到出去变大了多少倍
  电压放大：A=Vout / Vin
  电流放大：A=Iout / Iin
金额放大：A=1000

## Slide 5: 通频带
衡量(放大)电路对不同频率信号的适应能力
  由于电容、电感及半导体器件极间电容的存在，使放大电路在信号频率较低和较高时电压放大倍数下降
下限频率
上限频率
Notes: 放大电路的增益A(f) 是频率的函数。在低频段和高频段放大倍数都要下降。当A(f)下降到中频电压放大倍数A0的 1/ sqr（2）=0.707倍时，相应的频率fL称为下限频率，fH称为上限频率。

## Slide 6: 输入/输出电阻
前级电路把信号传给后级电路的能力
+
-
vs
+
-
vo
Ro
RL
负载电阻RL ： 越大越好，前级负担小
输出电阻Ro ： 越小越好，输出无内耗

## Slide 7: 输入/输出电阻
概念扩展 （ ）
Rout
Rin
输入电阻Rin ： 越大越好，前级负担小
输出电阻Rout ： 越小越好，输出无内耗
+
-
vT
+
-
vo
+
-
vi
+
-
vs
+
-
vo
Ro
RL
+
-
vs
Ro
（电压型、简化）电路输入输出模型

## Slide 8: 输入电阻的测量
输入电阻：
后级电路不动，输入电压与输入电流的比值
Notes: 输出电阻使用电压输入的方法测量，并不是真的要加上电压（真加电压可能导致电路不是工作在正常工作范围，造成内部损害），这里只是“虚拟”来计算而不是真实来测量。

## Slide 9: 输出电阻的”测量”
输出电阻:
假装没有负载电阻RL, 并在其位置上接测试电压 vt
且输入电压Vs设置为0 （ , 导致VT=0）。
此时，在原本应该输出电压电流的位置上的输入电压电流比
Notes: 输出电阻使用电压输入的方法测量，并不是真的要加上电压（真加电压可能导致电路不是工作在正常工作范围，造成内部损害），这里只是“虚拟”来计算而不是真实来测量。

## Slide 10: 放大电路模型（电压型）
放大电路
+
−
+
−
+
−
信号源
+
−
负载
电压放大
：负载开路时的电压增益
：输入电阻
：输出电阻
：信号源内阻
电压增益：
：负载电阻
Notes: 注意：放大倍数、输入电阻、输出电阻通常都是在正弦信号下的交流参数，只有在放大电路处于放大状态且输出不失真的条件下才有意义。
电压放大倍数是最常被研究和测试的参数。

## Slide 11: （扩展后的）输入电阻
反映放大电路从信号源提取信号的能力
对电压信号放大，Ri 越大越好
对电流信号放大，Ri 越小越好
当Ri >> Rs 时，
当Rs >> Ri 时，

## Slide 12: （扩展后的）输出电阻
反映放大电路带负载的能力（输出量对负载变化的适应能力）
对于输出量为电压信号
Ro 越小，带负载能力越强
对于输出量为电流信号
Ro 越大，带负载能力越强

## Slide 13: 放大电路模型 （电流型）
放大电路
信号源
负载
+
−
+
−
电流放大
：负载短路时的电流增益
：输入电阻
：输出电阻
：信号源内阻
电流增益：
：负载电阻
Notes: 注意：放大倍数、输入电阻、输出电阻通常都是在正弦信号下的交流参数，只有在放大电路处于放大状态且输出不失真的条件下才有意义。
电压放大倍数是最常被研究和测试的参数。

## Slide 14: BJT的简化小信号模型
＋

＋

b
c
e

＋
＋

b
c
e
输入类似二极管模型
输出β倍电流放大
这个公式是不是看起来有点眼熟？

## Slide 15: 共射极电路动态分析
Rb
Rc
+
-
vi
+
-
vo
RL
iB
iC
交流通路
Rb
+VCC
Rc
C1
C2
T
+
-
vi
+
-
vo
RL
作为电压放大型分析

## Slide 16: 理想情况下
越大越好（放大电路设置）
越大越好， 越小越好（三极管选择）
越大越好（后续电路选择）

## Slide 17: 实际情况下
越大越好（放大电路设置）：极端情况下，相当于无能量供给
越大越好， 越小越好（三极管选择）：容易饱和，前端功率有限
越大越好（后续电路选择）：可惜没得选
Rb
+VCC
Rc
C1
C2
T
+
-
vi
+
-
vo
RL
关心的是实际的放大：
越小越好（前端电路提供）：可惜没得选

## Slide 18: 实际情况下
假设前级也是这样的放大电路， ，实际的放大：
= -16.4
别把输入输出电阻不当事！否则：92->16

## Slide 19: 补充 正弦波与电容（2）

## Slide 20: 通频带
衡量（电路/器官）对不同频率信号的适应能力
  人耳：20-20kHz
  人眼：0-20Hz
  人眼视觉细胞：400-750THz
世界真奇妙
热辐射强度
吸收率／发射率

## Slide 21: 绝对黑体
吸收率／发射率=1
基尔霍夫大人

## Slide 22: 通频带：滤波电路改变信号
信号你好，但我不放你过去

## Slide 23: 电容容抗
电容在频域中的表现
  高频交流相当于短路
  直流相当于断路
容抗

## Slide 24: 滤波电路
1阶高通滤波

## Slide 25: 滤波电路
1阶高通滤波

## Slide 26: 以共射极放大电路为例
输入小信号正弦波，
忽略信号源输出电阻
交流等效电路

## Slide 27: 以共射极放大电路为例
给出某些典型值(如模电P177图5.3.6),硅管
, , ,
(P14)
=
代入：

## Slide 28: 以共射极放大电路为例
Matlab源代码已上传至bb系统
输入交流信号频率必须
与电容值匹配！

## Slide 29
三种模态大对比

## Slide 30
模电P174
Notes: 共射极电路直流工作点可以较为容易地定在Vcc/2，保证信号不失真，增益尚可，可以用放在中间级做放大；共集极电路输入电阻最大，输出电阻小，适合连接前后级电路；共基极电路增益较大，在带宽-增益积不变的前提下，可以做成大带宽，适合高频信号通过，但电流增益低，因此抗干扰能力较低。

## Slide 31
共（发）射极：168
共射极电路直流工作点可以较为容易地定在Vcc/2，保证信号不失真，增益尚可，适合放在中间级做放大

## Slide 32
共集(电)极: P172
电压增益接近1
且输出电压与输入电压同相
也称为射极电压跟随器或简称射随器
共集极电路输入电阻最大，输出电阻小，适合连接前后级电路

## Slide 33
共基极: P173
共基极电路增益较大，在带宽-增益积不变的前提下，可以做成大带宽，适合高频信号通过，但电流增益低，因此抗干扰能力稍低。

## Slide 34: 作业
电子技术基础-模拟部分
P17
  1.4.1, 1.5.2, 1.5.3
P184-187：
  5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.9(1-3), 5.2.12
  (KCL/KVL及各种源的定义可参考 Extra1. 集总电路)