## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circuits
28_集成运算放大器 (1)
（模电P18-24，P302-314）

## Slide 2: 内容提纲
集成运放的主要参数
集成运放的电压传输特性
集成运放电路的分析方法
放大电路中反馈类型及其判断

## Slide 3: 集成电路
分立电路：由结构上各自独立的电阻、电容、晶体管等元器件，借助导线或印制电路板(PCB)连接而成的电路
集成电路：Integrated Circuit，简称IC或芯片，将构成电路所需的所有元器件以及它们之间的连接导线全部制作在一块半导体基片上，然后封装形成的电子器件
集成电路分类：模拟集成电路和数字集成电路
模拟集成电路分类：集成运算放大器、集成功率放大器、集成比较器、集成稳压器等
Notes: 前面介绍的电路都是由三极管、场效应管、电阻、电容等元器件根据不同的连接方式组成的，这种电路称为分立电路。随着电子技术的发展，目前的半导体器件制造工艺可实现将分立元件组成的完整电路制作在同一块硅片上而组成集成电路。与分立电路相比，具有体积小、质量轻、功耗低、工作可靠、安装方便、价格便宜等特点。 集成电路的出现，使电子技术发生了一次革命性的飞跃。集成电路常誉为继电子管和晶体管之后的第三代电子器件。
模拟集成电路按其功能可划分为集成运算放大器、集成功率放大器、集成高频放大器、集成中频放大器、集成比较器、集成乘法器、集成稳压器、集成数/模和模/数转换器、集成锁相环等若干类型。

## Slide 4: 集成运算放大器
一种具有很高放大倍数的多级直接耦合放大电路，因最初用于信号运算而得名，简称集成运放或运放
电路符号
N
P
O
＋
－
同相输入端
反相输入端
输出端
模拟集成电路中的典型组件，是发展最快、品种最多、应用最广的一种
  信号运算、信号处理、信号发生、信号变换等
Notes: 自从1964年美国仙童公司研制出第一个单片集成运算放大器μA702以来，集成运算放大器得到了广泛的应用，目前它已成为线性集成电路中品种和数量最多的一类。
由于发展初期主要用在模拟计算机中进行数学运算，所以称为运算放大器。现代集成运放的应用，早已超出了“运算”的范围，在信号处理、信号测量及自动控制等方面，都得到了广泛应用。

## Slide 5: 集成运放电路组成
Notes: 集成运放内部电路由输入级、中间级、输出级和偏置电路四部分组成。
输入级：使用高性能的差分放大电路，它必须对共模信号有很强的抑制力，而且采用双端输入双端输出的形式。
中间级：提供高的电压增益，以保证运放的运算精度。中间级的电路形式多为差分电路和带有源负载的高增益放大器。
输出级：由PNP和NPN两种极性的三极管或复合管组成，以获得正负两个极性的输出电压或电流。具体电路参阅功率放大器。
偏置电路：提供稳定的几乎不随温度而变化的偏置电流，以稳定工作点。

## Slide 6: 差模信号和共模信号
vp
差模信号：
共模信号：
vn
–
vc
voc
＋
－
+
+
–
vo
＋
－
+
–
+
–
+
–
差模电压增益：
共模电压增益：
vd
vod
＋
－
+
–
+
–

## Slide 7: 理想集成运放的主要参数
vd
开环差模电压增益
差模输入电阻
输出电阻
共模抑制比
vn
vo
+
–
+
–
vp
+
–
Notes: 为了分析简便，通常把实际的集成运放理想化。
满足理想化条件的集成运放应具有无限大的差模输入电阻、趋于零的输出电阻、无限大的差模电压增益和共模抑制比、无限大的频带宽度以及趋于零的失调和漂移。
虽然实际集成运放不可能具有上述理想特性，但是在低频工作时，它的特性是接近理想的。
共模抑制比：Common Mode Rejection Ratio

## Slide 8: 示例—实际运放的主要参数
Notes: 集成运放的种类很多，根据它们的性能、特点和用途，可大致分为通用型和专用型两大类。
通用型的指标比较均衡全面，目前已臻理想。
专用型是为适应某些特殊要求而设计的，它的指标一般有一项十分突出，如低功耗型、低漂移型、高精度型等，目前仍在发展之中。
集成运放的技术参数是衡量运算放大器性能的指标，也是电路设计者选用集成运放的依据。
共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio) KCMRR
输入失调电压：使输出电压为零的外加差模输入电压值，用Uio表示。
最大差模输入电压UidM：集成运放的反相和同相输入端所能承受的最大电压值。
最大共模输入电压UiCM：共模抑制比由正常值下降6dB时，所加的共模输入电压值。
集成运放在大幅度阶跃信号作用下，输出电压随时间的最大变化率称为转换速率，用SR表示。
开环带宽BW：开环差模电压增益下降3dB时，所对应的频率。
单位增益带宽BWG：运算放大器开环差模电压增益下降到0dB时，所对应的频率。
除以上参数外，还有差模电压增益Ad、共模电压增益AC、共模抑制比KCMR、输入电阻、输出电阻等。

## Slide 9: 集成运放的电压传输特性
线性区：|vi|< Vim
  vo = Avd vi
  线性区很窄，即Vim很小
Vom
–Vom
Vim
–Vim
线性区
正饱和区
负饱和区
vi
例如，若Avd = 106
Vom = 15 V则
Vim = 15 μV
O
vo
饱和区：|vi| > Vim
  vo= ±Vom
, Vim= Vom/Avd
＋
－
vi
vo
+
–
Notes: 线性区很窄，所以要使运放工作在线性区，必须引入电压负反馈。

## Slide 10: 示例—判断运放工作区
设运算放大器供电的正、负电源电压为±15V，开环差模电压增益Avd=100dB，最大输出电压为±13V。在下列输入条件下，判断运放处于何种工作区域，并求出输出电压
线性区，vo = 2.5V
线性区，vo = - 8V
饱和区，vo = - 13V
饱和区，vo = 13V
Notes: 增益的dB定义 20 log10（Vo/Vi）

## Slide 11: 运放电路的分析方法
将运放视为理想
  虚短(工作在线性区)
    线性区开环差模电压增益
    
  虚断(所有时刻)
    输入电阻
    ,
  放大倍数恒定
Notes: 实际上在做一般原理性分析时，产品运算放大器都可以视为理想的。只要实际的运用条件不使运算放大器的某个技术指标明显下降即可。
理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性，这两个特性对分析线性运用的运放电路十分有用。为了保证线性运用，运算放大器必须在闭环下工作。
理想运放具有“虚短”和“虚断”特性
  对分析线性运用的运放电路十分有用
因为ro = 0，所以放大倍数与负载无关，放大倍数可以独立计算。
由于运放的电压放大倍数很大，一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的，一般在10 V～14 V。因此，运放的差模输入电压不足1 mV，两输入端近似等电位，相当于“短路”。 开环电压放大倍数越大，两输入端的电位越接近相等。
虚短是指在分析运算放大器处于线性状态时，可把两输入端视为等电位，这一特性称为虚假短路，简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。
由于运放的差模输入电阻很大，一般通用型运算放大器的输入电阻都在1 M以上。因此，流入运放输入端的电流往往不足1 A，远小于输入端外电路的电流。故通常可把运放的两输入端视为开路，且输入电阻越大，两输入端越接近开路。
“虚断”是指在分析运放时，可以把两输入端视为等效开路，这一特性称为虚假开路，简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。

## Slide 12: 运放工作在线性区的条件
要使运放稳定工作在线性区，必须引入负反馈
在开环情况下，输入直接加到运放的输入端，由于Avo很大，使运放工作在线性区的输入范围很小，加上干扰的影响，因此很难实现
引入负反馈后，减少净输入电压，使运放得以工作在线性区
Notes: 判断运放是否工作在线性区，可观察电路是否引入了负反馈。当运放处于开环工作状态或引入了正反馈时，工作在饱和区。

## Slide 13: 放大电路中的反馈
将放大电路输出信号的一部分或全部通过某种电路引回到输入回路，称为反馈
闭环放大倍数：
净输入信号：
放大电路
A
反馈电路
F
输入信号
xi
净输入 信号
xd
输出信号xo
xf
反馈信号
+
-
∑
开环放大：
反馈：

## Slide 14: 琼瑶：《情深深雨蒙蒙》
男：对，你无情 ，你残酷 ，你无理取闹！
女：那你就不无情？不残酷？不无理取闹？
男：我哪里无情？哪里残酷？哪里无理取闹？
女：你哪里不无情？哪里不残酷？哪里不无理取闹？
男：我就算在怎么无情 ，再怎么残酷， 再怎么无理取闹也不会比你更无情 ，更残酷 ，更无理取闹！
女：我会比你无情？比你残酷？比你无理取闹？你才是我见过最无情 ，最残酷 ，最无理取闹的人！
男：哼 ，我绝对没你无情 ，没你残酷 ，没你无理取闹。
女：好 ，既然你说我无情， 我残酷 ，我无理取闹，我就无情给你看 ，残酷给你看 ，无理取闹给你看！
男：看吧， 还说你不无情 ，不残酷 ，不无理取闹现在完全展现你无情， 残酷， 无理取闹的一面了吧！
千万当心正反馈！

## Slide 15: 反馈类型
-
A
F
xi xd
xf
xo
+
∑
反馈使输出
正
负
增加
减小
反馈与输出关系
电压
电流
电压正比
电流正比
反馈与输入位置
并联
串联
同一电极
两个电极
何种通路存在反馈
直流
交流
直流通路
交流通路
Notes: 直流反馈：xf 是静态直流分量
交流反馈：xf 是动态交流分量

## Slide 16: 正/负反馈
瞬时极性法
  假定输入信号的对地极性，按信号传输方向依次判断相关点的瞬时极性，直至判断出反馈信号的瞬时极性
正反馈
  反馈信号的瞬时极性使净输入增加
负反馈
  反馈信号的瞬时极性使净输入减小
反馈使输出
正
负
增加
减小
Notes: 以上输入信号和反馈信号的瞬时极性都是指对地而言，这样才有可比性。
瞬时极性法
反馈信号只有交流成分时为交流反馈，反馈信号只有直流成分时为直流反馈，既有交流成分又有直流成分时为交直流反馈。

## Slide 17: 电压/电流反馈
电压反馈
  反馈信号的大小与输出电压成比例
  反馈电路直接从输出端引出
  将输出电压“短路”，若反馈信号为零
电流反馈
  反馈信号的大小与输出电流成比例
  反馈电路从负载电阻靠“地”端引出
  将输出电压“短路”，反馈信号仍然存在
反馈与输出关系
电压
电流
电压正比
电流正比
输出电压短路
电压
电流
反馈为零
反馈仍在
Notes: 反馈电路直接从输出端引出的，是电压反馈；反馈电路从负载电阻靠近“地”端引出的，是电流反馈。

## Slide 18: 串联/并联反馈
并联反馈
  反馈与输入信号加在输入回路的同一个电极上
  反馈与输入信号是电流相加减的关系
串联反馈
  反馈与输入信号加在输入回路的两个电极上
  反馈与输入信号是电压相加减的关系
＋
－
xi
并 xf
串 xf
＋
－
xi
并 xf
串 xf
反馈与输入位置
并联
串联
同一电极
两个电极
Notes: 输入信号和反馈信号分别加在两个输入端，是串联反馈；输入信号和反馈信号分别加在同一输入端的是并联反馈。
对于三极管来说，反馈信号与输入信号同时加在三极管的基极或发射极，为并联反馈；一个加在基极一个加在发射极则为串联反馈
对于运算放大器来说，反馈信号与输入信号同时加在同相输入端或反相输入端，则为并联反馈；一个加在同相输入端一个加在反相输入端则为串联反馈。

## Slide 19: 示例—反馈类型
vi
vo
R2
R1
Rf



电压 串联 负 反馈
+
–
反馈使输出
正
负
增加
减小
反馈与输入位置
并联
串联
同一电极
两个电极
输出电压短路
电压
电流
反馈为零
反馈仍在
Notes: 正 / 负反馈：采用瞬时极性法判断
电压 / 电流反馈：反馈信号大小与输出电压成比例，直接从输出端引出，为电压反馈；反馈信号大小与输出电流成比例，从负载电阻靠“地”引出，为电流反馈；
串／并联反馈：反馈与输入信号在两个电极上，电压加减为串联反馈；反馈与输入信号在同一电极上，电流加减为并联反馈

## Slide 20: 示例—反馈类型
电流 并联 负 反馈
vi
R2
R1
RL
R
vo
+
－
Rf

+
–
反馈使输出
正
负
增加
减小
反馈与输入位置
并联
串联
同一电极
两个电极
输出电压短路
电压
电流
反馈为零
反馈仍在
Notes: 正 / 负反馈：采用瞬时极性法判断
电压 / 电流反馈：反馈信号大小与输出电压成比例，直接从输出端引出，为电压反馈；反馈信号大小与输出电流成比例，从负载电阻靠“地”引出，为电流反馈；
串／并联反馈：反馈与输入信号在两个电极上，电压加减为串联反馈；反馈与输入信号在同一电极上，电流加减为并联反馈

## Slide 21: 示例—反馈类型（Rf）
反馈使输出
正
负
增加
减小
反馈与输入位置
并联
串联
同一电极
两个电极
输出电压短路
电压
电流
反馈为零
反馈仍在
uo1
R11
Rf1
R12
vi
R21
Rf2
R22
vo
Rf


电压串联
正反馈
+
–
A1
+
–
A2
Notes: 正 / 负反馈：采用瞬时极性法判断
电压 / 电流反馈：反馈信号大小与输出电压成比例，直接从输出端引出，为电压反馈；反馈信号大小与输出电流成比例，从负载电阻靠“地”引出，为电流反馈；
串／并联反馈：反馈与输入信号在两个电极上，电压加减为串联反馈；反馈与输入信号在同一电极上，电流加减为并联反馈

## Slide 22: 作业
电子技术基础-模拟部分
P17
  1.4.1
P43-44
  2.1.1, 2.1.3
P348
  8.1.1(c)

## Slide 23: 随堂小考（点名）
设：
电压放大型电路，放大倍数（增益）Av=100，输入电阻Ri=1K ，输出电阻Ro=2K
输出负载电阻RL=3K
输入电压源为幅度为1V的正弦信号，电压源内阻为1.5K
求：负载电阻上的电压幅度。
请写上姓名学号，助教三分钟后收集。