## Slide 1: 模拟与数字电路 Analog and Digital Circvits
29_集成运算放大器 (2)
（模电P24-43, P421-433）

## Slide 2: 主要内容
集成运放的线性应用
  比例运算电路
  加/减法运算电路
  积/微分运算电路
集成运放的非线性应用
  电压比较器
  方波产生电路
  锯齿波产生电路
Notes: 集成运放的基本应用
线性应用
  模拟信号运算，正弦波振荡电路，有源滤波电路等
非线性应用
  非正弦信号产生电路

## Slide 3: 集成运放的线性应用
必须给运放引入负反馈
利用“虚短”和“虚断”进行电路分析
  “虚短”，即 vp = vn
  “虚断”，即 in =0， ip = 0
vp-vn
o
vo
vn
vp
vo
＋
－
in
ip
Notes: 集成运放是模拟集成电路的组件，只要给集成运放外加合适的反馈网络和必要的辅助电路，就可组成各式各样的电路，以实现所希望的功能，如信号运算电路、信号处理电路、信号发生电路、信号变换电路等。
在深度负反馈情况下，集成运放外加合适的反馈网络和必要的辅助电路，就可组成各种运算电路，其输出与输入间的关系，几乎与理想集成运放自身无关。

## Slide 4: 同相比例运算电路
输出信号与输入信号同相且成比例
  输入信号加到同相输入端
  反馈类型
  放大倍数
vp
vn
i3
i1
i2
vo
R3
R1
R2
vi
电压串联负反馈
虚断
i2 = i1
i3 =0
虚短
vp = vi
vn = vp = vi
vo = (R1 + R2 ) i1
= (R1 + R2) vn /R1= (R1 + R2) vi /R1
Av = vo /vi = 1+R2 /R1
+
–
Notes: 注意如果此放大器上+/-互换，则成为正反馈

## Slide 5: 同相比例运算电路特性
平衡电阻R3
  保证运放静态时输入级的对称性
电压跟随器
  输出电压等于输入电压
  一般作缓冲级和隔离级
输入电阻高，输出电阻低
vo
R3
R1
R2
vi
R3 = R1 // R2
vo
vi
+
–
+
–
Ri = ∞, Ro = 0
Notes: 电压跟随器常用作中间级，以“隔离”前后级之间的影响，此时称之为缓冲级。基本原理还是利用它的输入阻抗高和输出阻抗低之特点。
电压跟随器的输入阻抗高、输出阻抗低特点，可以极端一点去理解，当输入阻抗很高时，就相当于对前级电路开路；当输出阻抗很低时，对后级电路就相当于一个恒压源，即输出电压不受后级电路阻抗影响。一个对前级电路相当于开路，输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用，即使前、后级电路之间互不影响。

## Slide 6: 反相比例运算电路
输出信号与输入信号反相且成比例
  输入信号加到同相输入端
  反馈类型
  电压并联负反馈
  放大倍数
  Av = −R2 /R1
  输入/输出电阻
  Ri = R1, Ro = 0
vo
R3
R1
R2
vi
+
–
平衡电阻
R3 = R1 // R2
Notes: Ro求法参见PPT25 P8对输出电阻的定义 ；相当于vi=0此时，R1,R2,R3上电流均为0，且Vo处电压与左边负输入端相等，即等于正输入端，即为0。当输入Vo接上测试电压Vt时，相当于短路，电流无限大，因此相当于输入电阻无限小，即Ro=0.

## Slide 7: 加法运算电路
vo
if
R12
R2
Rf
ii2
vi2
R11
ii1
vi1
平衡电阻
+
–

## Slide 8: 减法运算电路(1)
if
R1
R2
vo
Rf
ii
vi1
R3
vi2
+
–
如果：

## Slide 9: 减法运算电路(2)
R3
vo
R1
Rf
R2
vi1
vi2
=
+
(利用叠加定理)
R3
R1
Rf
R2
vi1
+
–
+
–
R3
R1
Rf
R2
vi2
+
–
=+

## Slide 10: 积分运算电路
vo
C
vi
R1
ic
i1
O
t
输入阶
跃电压
随时间
线性下降
输出饱和
积分电路的阶跃响应
O
t
VI
+
–
R2
Notes: 取关联参考方向

## Slide 11: 微分运算电路
O
O
t
t
输入阶
跃电压
vo
C
vi
R2
R1
微分电路的阶跃响应
i1
ic
VI
+
–
A
由于输入具有输出内阻，因此在阶跃信号边沿到达时，达到负无穷，只能达到约相当于电容短路）;
当边沿过去后，相当于一个高通电路（时间常数为）的电流被放大

## Slide 12: 作业
电子技术基础-模拟部分
P44-47：
  2.3.1-2，2.3.4(1) ，2.3.7，2.4.5 ，2.4.7
  请画出PPT第10/11页的微分和积分电路在输入为正弦波时的输出信号（如有余力，请再考虑输入为方波的情况）

## Slide 13: 集成运放的非线性应用
运放以开环或正反馈方式工作，进入饱和区
  “虚断”仍然适用
  即 in =0， ip = 0
  “虚短”不再适用
  即 vp ≠ vn
非正弦信号产生电路
  电压比较器
  方波产生电路
  锯齿波产生电路
vp-vn
Vom
–Vom
o
vo
vn
vp
vo
＋
－
in
ip

## Slide 14: 电压比较器
VT
功能：比较电压的大小
  输入模拟信号，输出二值信号（高电平或低电平）
  广泛用于各种报警电路，以及模拟与数字的接口电路
电压传输特性的三个要素
  输出高/低电平：VOH和VOL
  门限电压VT ：输出跳变时的输入电压，也称阈值电压
  输出电压的跳变方向
常用电压比较器
  单门限比较器，迟滞比较器
VOH
VOL
O
vO
vI
电压传输特性
Notes: 广泛用于各种报警电路，以及模拟与数字的接口电路。
描述方法：电压传输特性 vO = f (vI)
几种常用的电压比较器
（1）单限比较器：只有一个阈值电压
（2）滞回比较器：具有滞回特性
输入电压的变化方向不同，阈值电压也不同，但输入电压单调变化使输出电压只跃变一次。
（3）窗口比较器：
有两个阈值电压，输入电压单调变化时输出电压跃变两次。

## Slide 15: 单门限比较器(1)
具有一个门限电压
  VT = VREF
  可以通过改变VREF，来改变VT
  当VT =0时，称为过零比较器
输出电压的跳变方向
  当vI < VT时， vO = VOH
  当vI > VT时， vO = VOL
  可以通过调换运放同相/反相端，来改变跳变方向
VOH和VOL与供电电源有关
vO
VOH
VOL
O
vI
VREF
电压传输特性
vI
+
–
vO
VREF
电路图

## Slide 16: 单门限比较器(2)
DZ
R2
R1
+
–
R3
+VOM
–VOM
vO
vI
vO'
O
VZ
–VZ
输入限幅
  保护运放的输入级
  提高运放响应速度
输出限幅
  适应负载对电压幅值的要求
DZ : 双向稳压二极管
Notes: 集成电压比较器：LM339, AD790, LT685
1. 电压比较器的功能：比较电压的大小。
输入电压是模拟信号；输出电压为二值信号，只有高电平和低电平两种情况，表示比较的结果。
使输出产生跃变的输入电压称为门限电压或阈值电压VT。
广泛用于各种报警电路，以及模拟与数字的接口电路。
2. 电压比较器的描述方法 :电压传输特性 uO＝f(uI)
电压传输特性的三个要素：
（1）输出高电平UOH和输出低电平UOL
（2）阈值电压UT
（3）输入电压过阈值电压时输出电压跃变的方向
3. 几种常用的电压比较器
（1）单限比较器：只有一个阈值电压
（2）滞回比较器：具有滞回特性
输入电压的变化方向不同，阈值电压也不同，但输入电压单调变化使输出电压只跃变一次。
（3）窗口比较器：
有两个阈值电压，输入电压单调变化时输出电压跃变两次。
加入限幅二极管可以加快响应速度原理：保证运放的输入端不进入工作范围边缘，此时放大器内部电路接近饱和，响应速度较低。

## Slide 17: 单门限比较器(3)
将正弦波变换为矩形波
vI
–
+
vO
VREF
改变VREF可调节脉冲宽度

## Slide 18: 迟滞比较器(1)
由于运放引入了正反馈，其输出vO总是处于两种极端状态之一
  最高电压VOH
  最低电压VOL
与对应vO的两个值，vP有两个门限电压
  上门限电压VT+
  下门限电压VT−

## Slide 19: 迟滞比较器(2)
当vI＜VT-时，vN＜vP，vO＝VOH，vP＝ VT+，
增大 vI，直至VT+，再增大，vO才从VOH跳变为VOL
当vI＞VT+时，vN ＞vP ，vO＝VOL，vP＝ VT- ，
减小vI，直至VT-，再减小，vO才从VOL跳变为VOH

## Slide 20: 迟滞比较器(3)
Notes: R3为了和R1R2平衡而设置成10K，当平衡时Vi=0,Vo=0，此时从Vn端看负载R3，从Vp端看负载R1//R2。
R4是为了提供放大器满幅度输出和限压二极管之间的压降通道（电流*R4）。

## Slide 21: 方波和锯齿波产生电路(1)
同相输入迟滞比较器
积分电路
1）A1 同向输入端虚断

2）将迟滞比较器输入，正常工作时的电压为，则门限电压满足：

Notes: 如何调整三角波的幅值和频率？
“理性地调试”：哪些参数与幅值有关？哪些参数与频率有关？先调哪个参数？
左下角图左右两边伸出的部分仅仅在电路上电时有可能，一旦进入中间的循环框就不会再出来了。

## Slide 22: 方波和锯齿波产生电路(1)
3）上电之后，由于随机噪声，0变大（或变小），由于A1是正反馈，达到饱和+或-
4）开始通过电容充电，使开始下降，斜率为- 当到达门限电压，-
Notes: 如何调整三角波的幅值和频率？
“理性地调试”：哪些参数与幅值有关？哪些参数与频率有关？先调哪个参数？
左下角图左右两边伸出的部分仅仅在电路上电时有可能，一旦进入中间的循环框就不会再出来了。

## Slide 23: 方波和锯齿波产生电路(1)
3）上电之后，由于随机噪声，0变大（或变小），由于A1是正反馈，达到饱和+或-
4）开始通过电容充电，使开始下降，斜率为- 当到达门限电压，-
周期：
5）开始通过电容放电，使开始上升，斜率为当到达门限电压，…….
Notes: 如何调整三角波的幅值和频率？
“理性地调试”：哪些参数与幅值有关？哪些参数与频率有关？先调哪个参数？
左下角图左右两边伸出的部分仅仅在电路上电时有可能，一旦进入中间的循环框就不会再出来了。

## Slide 24: 方波和锯齿波产生电路(2)
充电电阻下降
放电电阻
充电
周期
放电

## Slide 25: 作业
电子技术基础-模拟部分
P440-443：
  10.8.1,3,4,6，10.8.9

## Slide 26: 补充：电源噪声

## Slide 27: 5V=5V?

## Slide 28: 电源噪声
典型电源噪声
  交流变压器(如220V->5V) : 峰峰值20mV
  直流电源芯片(如7.4V->5V) : 峰峰值100μV
  参考电压芯片(如7.4V->5V) : 峰峰值2μV

## Slide 29: 5V≠5V!
变化<11mV信号被淹没
变化<55μV信号被淹没
变化<1.1μV信号被淹没